## Slide 1: 第 1 章 概述（1.1-1.3）

## Slide 2: 第 1 章 概述
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成

## Slide 3: 1.1 计算机网络在信息时代中的作用
21 世纪的时代特征：数字化、网络化、信息化。
是一个以网络为核心的信息时代。
网络现在已经成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。

## Slide 4: 1.1 计算机网络在信息时代中的作用
三大网络：
  电信网络：（电话、电报及传真）
  有线电视网络：（电视节目）
  计算机网络：（计算机之间传送数据文件）
三网融合：
  电信网络和有线电视网络都逐渐融入了现代计算机网络技术；
  计算机网络也能够向用户提供电话通信、视频通信以及传送视频节目的服务。
但实现融合并不简单，因为这涉及到各方面的经济利益和行政管辖权的问题。
发展最快并起到核心作用的是计算机网络。

## Slide 5: internet与Internet的区别
以小写字母 “i” 开始的 internet（互连网）是一个通用名词，它泛指由多个计算机网络通过路由器互连而成的网络。
以大写字母 “I” 开始的的 Internet（互联网）则是一个专用名词，它特指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成、覆盖全球的特定计算机网络。

## Slide 6: Internet 中文译名
Internet 的中文译名并不统一。现有的 Internet 译名有两种：
  因特网：官方译名，但却长期未得到推广；
  互联网：这是目前流行最广的、事实上的标准译名。
“互联网”中文译名能够体现出 Internet 最主要的特征：由数量极大的各种计算机网络互连起来的。
本教材采用该译名。

## Slide 7: 什么是互联网及其基本特点？
互联网是由数量极大的各种计算机网络互连起来而形成的网络。
上网玩游戏
看网上视频
微信聊天
……
绝大多数人通过使用互联网而认识了互联网。
互联网两个重要基本特点：
连通性(connectivity)
共享 (Sharing)
互联网的应用：

## Slide 8: 互联网+
特点：把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域中，从而大大地提升了实体经济的创新力和生产力。
指“互联网 + 各个传统行业”。
例：网上银行、网上办公、网上学习、网上点餐、滴滴打车等

## Slide 9: 互联网负面影响
互联网也给人们带来了一些负面影响，例如：
  利用互联网传播计算机病毒
  利用互联网窃取国家机密和盗窃银行或储户的钱财
  网上欺诈
  在网上肆意散布谣言、不良信息和播放不健康的视频节目
  青少年弃学而沉溺于网络游戏 等
因此，必须加强对互联网的管理。

## Slide 10: 1.2 互联网概述
1.2.1 网络的网络
1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
1.2.3 互联网的标准化工作

## Slide 11: 1.2.1 网络的网络
互联网 (Internet)
  特指Internet，起源于美国，现已发展成为世界上最大的、覆盖全球的计算机网络。
计算机网络 (简称为网络)
  由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。
互连网 (internetwork 或 internet)
  可以通过路由器把网络互连起来，这就构成了一个覆盖范围更大的计算机网络，称之为互连网。
  “网络的网络”(network of networks)。

## Slide 12: 1.2.1 网络的网络
(a)
计算机网络（网络）
结点
链路
(b)
互连网（网络的网络）
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
简单的网络(a) 和 由网络构成的互连网(b)
网络
图例
计算机
集线器
路由器

## Slide 13: 请注意名词“结点”
在网络中， node 的标准译名是“结点”而不是“节点”。
虽然 node 有时也可译为“节点”，但这是指像天线上的驻波的节点，这种节点很像竹竿上的“节”。
数据结构的树 (tree) 中的 node 应当译为“节点”。

## Slide 14: 关于“云”
当使用一朵“云”来表示网络时，可能会有两种不同的情况：
云表示的网络已经包含了和网络相连的计算机。
云表示的网络里面就只剩下许多路由器和连接这些路由器的链路，把有关的计算机画在云的外面。习惯上，与网络相连的计算机常称为主机 (host)。
主机
互连网
互连网与所连接的主机

## Slide 15: 基本概念要清楚
网络把许多计算机连接在一起。
互连网则把许多网络通过路由器连接在一起。
与网络相连的计算机常称为主机。
互连网（网络的网络）
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
主机
主机可以是计算机，也可以是智能手机等智能机器。

## Slide 16: 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
第一阶段：从单个网络 ARPANET （阿帕网）向互联网发展的过程。
1983 年， TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信。
人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。
1990年，ARPANET 正式宣布关闭。

## Slide 17: 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
第二阶段：建成了三级结构的互联网。
一开始就使用TCP/IP协议
它是一个三级计算机网络，分为主干网、地区网和校园网（或企业网）。
主干网
校园网
校园网
校园网
校园网
地区网
地区网
校园网
地区网

## Slide 18: 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
第三阶段：逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网。
ISP：互联网服务提供者 (Internet Service Provider)。

## Slide 19: 互联网的发展情况概况
从 1993 年至 2016 年互联网用户数的增长情况如图所示。
在 2005 年互联网的用户数超过了 10 亿，在 2010 年超过了 20 亿，而在2014年 已接近了 30亿。
1993 年至 2016 年互联网用户的增长情况

## Slide 20: 1.2.3 互联网的标准化工作
互联网协会 ISOC
互联网研究指导小组
IRSG
互联网研究部 IRTF
互联网工程部 IETF
互联网工程指导小组
IESG
…
RG
WG
…
…
RG
…
领域
领域
互联网体系结构
研究委员会 IAB
WG
WG
WG
互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常重要的作用。

## Slide 21: 成为互联网正式标准要经过三个阶段
互联网草案 (Internet Draft) ——有效期只有六个月。在这个阶段还不是 RFC 文档。
建议标准 (Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
互联网标准 (Internet Standard) ——达到正式标准后，每个标准就分配到一个编号 STD xx。 一个标准可以和多个 RFC 文档关联。
所有互联网标准都以 RFC 的形式在互联网上发表。
RFC（Request For Comments），是一系列以编号排定的文件。

## Slide 22: 1.3 互联网的组成
1.3.1 互联网的边缘部分
1.3.2 互联网的核心部分

## Slide 23: 1.3 互联网的组成
从互联网的工作方式上看，可以划分为两大块：
(1) 边缘部分： 由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
(2) 核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换）。

## Slide 24: 互联网的边缘部分与核心部分
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
网络
路由器
互联网的边缘部分与核心部分

## Slide 25: 1.3.1 互联网的边缘部分
处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统 (end system)。
端系统在功能上可能有很大的差别
  小的端系统可以是一台普通个人电脑，具有上网功能的智能手机，甚至是一个很小的网络摄像头。
  大的端系统则可以是一台非常昂贵的大型计算机。
  端系统的拥有者可以是个人，也可以是单位（如学校、企业、政府机关等），当然也可以是某个 ISP。

## Slide 26: 端系统之间通信的含义
“主机 A 和主机 B 进行通信”实际上是指：“运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”。
即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。
简称为“计算机之间通信”。

## Slide 27: 端系统之间的两种通信方式
端系统之间的通信方式通常可划分为两大类：
客户服务器方式（C/S 方式）
即Client/Server方式，简称为 C/S 方式。
对等方式（P2P 方式）
即 Peer-to-Peer方式 ，简称为 P2P 方式。

## Slide 28: 1. 客户服务器方式
客户 (client) 和服务器 (server) 都是指通信中所涉及的两个应用进程。
客户—服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。
服务请求方和服务提供方都要使用网络核心部分所提供的服务。

## Slide 29
运行
客户
程序
网络边缘
网络核心
运行
服务器
程序
A
B
① 请求服务
② 得到服务
客户
服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务，服务器 B 向客户 A 提供服务
客户-服务器工作方式

## Slide 30: 客户软件的特点
被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址。
不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

## Slide 31: 服务器软件的特点
一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。
系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此，服务器程序不需要知道客户程序的地址。
一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。
客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务器都可发送和接收数据。

## Slide 32: 2. 对等连接方式
对等连接 (peer-to-peer，简写为 P2P) 是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
只要两个主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件) ，它们就可以进行平等的、对等连接通信。
双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。

## Slide 33: 对等连接方式的特点
对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又是服务器。
例如主机 C 请求 D 的服务时，C 是客户，D 是服务器。但如果 C 又同时向 F提供服务，那么 C 又同时起着服务器的作用。
对等连接工作方式可支持大量对等用户（如上百万个）同时工作。

## Slide 34
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
对等连接工作方式（P2P方式）

## Slide 35: 1.3.2 互联网的核心部分
网络核心部分是互联网中最复杂的部分。
网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信（即传送或接收各种形式的数据）。
在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。

## Slide 36: 1.3.2 互联网的核心部分
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。
为了理解分组交换，首先了解电路交换的基本概念。

## Slide 37: 1. 电路交换的主要特点


2 部电话机只需要用 1 对电线直接连接就能够互相通话。
电话机的不同连接方法
(a) 两部电话直接相连

## Slide 38: 1. 电路交换的主要特点
5 部电话机两两直接相连，需 10 对电线。
电话机的不同连接方法
(b) 5 部电话机两两直接相连






## Slide 39: 1. 电路交换的主要特点
N 部电话机两两直接相连，需 N(N – 1)/2 对电线。这种直接连接方法所需要的电线对的数量与电话机数量的平方（ N2 ）成正比。

## Slide 40: 使用交换机
当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务。
…









交换机
每一部电话都直接连接到交换机上，而交换机使用交换的方法，让电话用户彼此之间可以很方便地通信。
所采用的交换方式就是电路交换 (circuit switching)。
电话机的不同连接方法
(c) 用交换机连接许多部电话

## Slide 41: “交换”的含义
在这里，“交换”(switching)的含义就是转接 —— 把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来。
从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

## Slide 42: 电路交换特点
电路交换必定是面向连接的。
电路交换分为三个阶段：
  建立连接：建立一条专用的物理通路，以保证双方通话时所需的通信资源在通信时不会被其他用户占用；
  通信：主叫和被叫双方就能互相通电话；
  释放连接：释放刚才使用的这条专用的物理通路（释放刚才占用的所有通信资源）。

## Slide 43: 电路交换举例
A 和 B 通话经过四个交换机
通话在 A 到 B 的连接上进行


A
B
C
D
E
F
电信网
交换机
交换机
交换机
交换机
中继线
用户线
用户线
电路交换的用户始终占用端到端的通信资源

## Slide 44: 电路交换缺点
计算机数据具有突发性。
这导致在传送计算机数据时，通信线路的利用率很低（用来传送数据的时间往往不到10%甚至1% ）。

## Slide 45: 2. 分组交换的主要特点
分组交换则采用存储转发技术。
在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。
报文
1101000110101010110101011100010011010010
假定这个报文较长
不便于传输

## Slide 46: 添加首部构成分组
每一个数据段前面添加上首部构成分组(packet)。
数 据
数 据
数 据
报文
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
请注意：现在左边是“前面”

## Slide 47: 分组交换的传输单元
分组交换网以“分组”作为数据传输单元。
依次把各分组发送到接收端（假定接收端在左边）。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
以分组为基本单位在网络中传送

## Slide 48: 分组首部的重要性
每一个分组的首部都含有地址（诸如目的地址和源地址）等控制信息。
分组交换网中的结点交换机根据收到的分组首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点交换机。
每个分组在互联网中独立地选择传输路径。
用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。

## Slide 49: 收到分组后剥去首部
接收端收到分组后剥去首部还原成报文。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
收到的数据

## Slide 50: 最后还原成原来的报文
最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。
这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。
数 据
数 据
数 据
报文
1101000110101010110101011100010011010010

## Slide 51: 1.3.2 互联网的核心部分
互联网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成，而主机处在互联网的边缘部分。
互联网核心部分中的路由器之间一般都用高速链路相连接，而在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接。
主机的用途是为用户进行信息处理的，并且可以和其他主机通过网络交换信息。路由器的用途则是用来转发分组的，即进行分组交换的。

## Slide 52
网络核心部分
H1
H5
H2
H4
H3
H6
路由器
网络
主机
分组交换的示意图
(a) 核心部分的路由器把网络互连起来

## Slide 53
网络核心部分
H1
H5
H2
H4
H3
H6
发送的
分组
路由器
A
E
D
B
C
主机
分组交换的示意图
(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示

## Slide 54: 分组交换网的示意图
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
注意分组路径的变化！
路由器
主机

## Slide 55: 注意分组的存储转发过程
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
路由器
主机
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
最后到达目的主机 H5
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口

## Slide 56: 路由器
在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线。
路由器处理分组的过程是：
  把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
  查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
  把分组送到适当的端口转发出去。

## Slide 57: 主机和路由器的作用不同
主机是为用户进行信息处理的，并向网络发送分组，从网络接收分组。
路由器对分组进行存储转发，最后把分组交付目的主机。

## Slide 58: 分组交换的优点
优点 | 所采用的手段
高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。
迅速 | 以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。
可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。

## Slide 59: 分组交换带来的问题
分组在各结点存储转发时需要排队，这就会造成一定的时延。
分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的开销。

## Slide 60: 存储转发原理并非完全新的概念
在 20 世纪 40 年代，电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换 (message switching)。
报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。

## Slide 61: 三种交换的比较
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
连接建立
数据传送
报文
P2
P1
连接释放
数据
传送
特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储
转发
存储
转发
存储
转发
存储
转发

## Slide 62: 三种交换的比较
若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则电路交换的传输速率较快。
报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度，因此分组交换比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性。