## Slide 1: 第 5 章 运输层
5.9

## Slide 2: 第 5 章 运输层
5.9 TCP 的运输连接管理

## Slide 3: 5.9 TCP 的运输连接管理
5.9.1 TCP 的连接建立
5.9.2 TCP 的连接释放
5.9.3 TCP 的有限状态机

## Slide 4: 运输连接的三个阶段
TCP 是面向连接的协议。
运输连接有三个阶段：
  连接建立
  数据传送
  连接释放
运输连接的管理就是使运输连接的建立和释放都能正常地进行。

## Slide 5: TCP 连接建立过程中要解决的三个问题
(1) 要使每一方能够确知对方的存在。
(2) 要允许双方协商一些参数（如最大窗口值、是否使用窗口扩大选项和时间戳选项以及服务质量等）。
(3) 能够对运输实体资源（如缓存大小、连接表中的项目等）进行分配。

## Slide 6: 客户服务器方式
TCP连接的建立采用客户服务器方式。
主动发起连接建立的应用进程叫做客户(client)，
被动等待连接建立的应用进程叫做服务器(server)。

## Slide 7: 5.9.1 TCP 的连接建立
TCP 建立连接的过程叫做握手。
握手需要在客户和服务器之间交换三个 TCP 报文段。称之为三报文握手。

## Slide 8
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段，其首部中的
同步位 SYN = 1，并选择序号 seq = x，表明传送
数据时的第一个数据字节的序号是 x。
TCP 的连接建立：采用三报文握手

## Slide 9
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到连接请求报文段后，如同意，则
发回确认。
B 在确认报文段中应使 SYN = 1，使 ACK = 1，
其确认号ack = x  1，自己选择的序号 seq = y。
TCP 的连接建立：采用三报文握手

## Slide 10
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
A 收到此报文段后向 B 给出确认，其 ACK = 1，
确认号 ack = y  1。
A 的 TCP 通知上层应用进程，连接已经建立。

## Slide 11
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
数据传送
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到主机 A 的确认后，也通知其上层
应用进程：TCP 连接已经建立。

## Slide 12
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
SYN-
RCVD
LISTEN
ESTAB-
LISHED
采用三报文握手建立 TCP 连接的各状态
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
数据传送
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
TCP 的连接建立：采用三报文握手

## Slide 13: 三报文握手建立连接的原因
采用三报文握手主要是为了防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了，因而产生错误。
SYN = 1, seq = x1
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x2  1
13
ppt课件
SYN = 1, seq = x2
超时，重发，原有申请失效
连接建立
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x1  1
网络滞留，稍后到达
B认为连接已建立并分配资源
A的原有申请失效，不理会
B资源浪费

## Slide 14: 5.9.2 TCP 的连接释放
TCP 连接释放过程比较复杂。
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
TCP 连接释放过程是四报文握手。

## Slide 15
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
5.9.2 TCP 的连接释放
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
现在 A 的应用进程先向其 TCP 发出连接释放
报文段，并停止再发送数据，主动关闭 TCP
连接。
A 把连接释放报文段首部的 FIN = 1，其序号
seq = u，等待 B 的确认。
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 16
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
主动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
B 发出确认，确认号 ack = u  1，
而这个报文段自己的序号 seq = v。
TCP 服务器进程通知高层应用进程。
从 A 到 B 这个方向的连接就释放了，TCP 连接
处于半关闭状态。B 若发送数据，A 仍要接收。
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 17
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
若 B 已经没有要向 A 发送的数据，
其应用进程就通知 TCP 释放连接。
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 18
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
A 收到连接释放报文段后，必须发出确认。
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 19
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
在确认报文段中 ACK = 1，确认号 ack  w  1，
自己的序号 seq = u + 1。
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 20
CLOSED
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
等待 2MSL
TIME-
WAIT

主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
CLOSED
5.9.2 TCP 的连接释放
TCP 连接必须经过时间 2MSL 后才真正释放掉。

## Slide 21: A 必须等待 2MSL 的时间
第一，为了保证 A 发送的最后一个 ACK 报文段能够到达 B。
第二，防止 “已失效的连接请求报文段”出现在本连接中。A 在发送完最后一个 ACK 报文段后，再经过时间 2MSL，就可以使本连接持续的时间内所产生的所有报文段，都从网络中消失。这样就可以使下一个新的连接中不会出现这种旧的连接请求报文段。

## Slide 22: 5.9.3 TCP 的有限状态机
TCP 的有限状态机可以更清晰地看出 TCP 连接的各种状态之间的关系。
TCP 有限状态机的图中每一个方框都是 TCP 可能具有的状态。
每个方框中的大写英文字符串是 TCP 标准所使用的 TCP 连接状态名。
状态之间的箭头表示可能发生的状态变迁。

## Slide 23: 5.9.3 TCP 的有限状态机
箭头旁边的字，表明引起这种变迁的原因，或表明发生状态变迁后又出现什么动作。
图中有三种不同的箭头。
  粗实线箭头表示对客户进程的正常变迁。
  粗虚线箭头表示对服务器进程的正常变迁。
  细线箭头表示异常变迁。

## Slide 24: TCP 的 有 限 状 态 机
CLOSED
ESTABLISHED
LISTEN
CLOSE_WAIT
FIN_WAIT_1
SYN_RCVD
FIN_WAIT_2
CLOSING
TIME_WAIT
SYN_SENT
LAST_ACK
主动打开
被动打开
被动关闭
主动关闭
起点
被动打开
主动打开
发送 SYN
同时打开
收到 SYN，发送 SYN， ACK
收到 ACK
数据传送
阶段
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
收到 RST
收到 SYN
发送 SYN, ACK
关闭
或超时
收到 ACK
收到 SYN, ACK
发送 ACK
收到 ACK
收到 ACK
收到 FIN
发送 ACK
收到 FIN, ACK
发送 ACK
收到 FIN
发送 ACK
同时关闭
收到 FIN
发送 ACK
发送 SYN
定时经过两倍报文段寿命后
关闭