## Slide 1: 第 9 章 无线网络和移动网络

## Slide 2: 第 9 章 无线网络和移动网络
9.1 无线局域网 WLAN

## Slide 3: 9.1 无线局域网 WLAN
9.1.1 无线局域网的组成
9.1.2 802.11 局域网的物理层
9.1.3 802.11 局域网的 MAC 层协议
9.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧

## Slide 4: 9.1.1 无线局域网的组成
无线局域网 WLAN (Wireless Local Area Network) 可分为两大类：
  有固定基础设施的 WLAN
  无固定基础设施的 WLAN
所谓“固定基础设施”是指预先建立起来的、能够覆盖一定地理范围的一批固定基站。
Notes: n

## Slide 5: 1. IEEE 802.11
IEEE 802.11 是一个有固定基础设施的无线局域网的国际标准。
IEEE 802.11 是个相当复杂的标准。但简单地说，802.11 就是无线以太网的标准：
  它使用星形拓扑，其中心叫做接入点 AP (Access Point)
  在MAC层使用 CSMA/CA 协议
凡使用 802.11 系列协议的局域网又称为 Wi-Fi (Wireless-Fidelity，意思是“无线保真度”。

## Slide 6: 1. IEEE 802.11
基本服务集
BSS
扩展的服务集
ESS
A
B
漫游
接入点 AP1
接入点 AP2
互联网
分配系统 DS
A'
基本服务集
BSS
门户
至其他 802.x
局域网
IEEE 802.11 的基本服务集 BSS 和扩展服务集 ESS
Notes: n

## Slide 7
一个基本服务集 BSS（Basic Service Set） 包括一个基站和若干个移动站，所有的站无论是在本 BSS 以内相互通信，还是和本 BSS 以外的站通信时 ，都要通过本 BSS 的基站。
基本服务集
BSS
扩展的服务集
ESS
A
B
漫游
接入点 AP1
接入点 AP2
互联网
分配系统 DS
A'
基本服务集
BSS
门户
至其他 802.x
局域网
Notes: n

## Slide 8
基本服务集内的基站叫做接入点 AP (Access Point)
当网络管理员安装 AP 时，必须为该 AP 分配
一个不超过 32 字节的服务集标识符 SSID 和一个信道。
基本服务集
BSS
扩展的服务集
ESS
A
B
漫游
互联网
分配系统 DS
A'
基本服务集
BSS
门户
至其他 802.x
局域网
接入点 AP1
接入点 AP2
Notes: n

## Slide 9
一个基本服务集可以是孤立的，也可通过接入点 AP
连接到一个主干分配系统 DS (Distribution System)，
然后再接入到另一个基本服务集，构成
扩展的服务集 ESS (Extended Service Set)。
基本服务集
BSS
扩展的服务集
ESS
A
B
漫游
接入点 AP1
接入点 AP2
互联网
分配系统 DS
A'
基本服务集
BSS
门户
至其他 802.x
局域网
Notes: n

## Slide 10
ESS 还可通过叫做门户 (portal) 为无线用户提供
到非 802.11 无线局域网（例如，到有线连接
的互联网）的接入。门户的作用就相当于一个网桥。
基本服务集
BSS
扩展的服务集
ESS
A
B
漫游
接入点 AP1
接入点 AP2
互联网
分配系统 DS
A'
基本服务集
BSS
门户
至其他 802.x
局域网
Notes: n

## Slide 11
移动站 A 从某一个基本服务集漫游到
另一个基本服务集（到 A 的位置），
仍可保持与另一个移动站 B 进行通信。
基本服务集
BSS
扩展的服务集
ESS
A
B
漫游
接入点 AP1
接入点 AP2
互联网
分配系统 DS
A'
基本服务集
BSS
门户
至其他 802.x
局域网
Notes: n

## Slide 12: 建立关联(association)
一个移动站若要加入到一个基本服务集 BSS，就必须先选择一个接入点 AP，并与此接入点建立关联 (association) 。
建立关联就表示这个移动站加入了选定的 AP 所属的子网，并和这个 AP 之间创建了一个虚拟线路。
只有关联的 AP 才向这个移动站发送数据帧，而这个移动站也只有通过关联的 AP 才能向其他站点发送数据帧。
Notes: e

## Slide 13: 移动站与 AP 建立关联的方法
被动扫描
  移动站等待接收接入站周期性发出的信标帧(beacon frame)。
  信标帧中包含有若干系统参数（如服务集标识符 SSID 以及支持的速率等）。
主动扫描
  移动站主动发出探测请求帧(probe request frame)，然后等待从 AP 发回的探测响应帧(probe response frame)。
Notes: e

## Slide 14: 热点 (hot spot)
现在许多地方，如办公室、机场、快餐店、旅馆、购物中心等都能够向公众提供有偿或无偿接入 Wi-Fi 的服务。这样的地点就叫做热点。
由许多热点和 AP 连接起来的区域叫做热区 (hot zone)。热点也就是公众无线入网点。
现在也出现了无线互联网服务提供者 WISP (Wireless Internet Service Provider) 这一名词。用户可以通过无线信道接入到 WISP，然后再经过无线信道接入到互联网。

## Slide 15: 2. 移动自组网络
移动自组网络又称为自组网络 (ad hoc network) 。
自组网络是没有固定基础设施（即没有 AP）的无线局域网。
这种网络是由一些处于平等状态的移动站之间相互通信组成的临时网络。
自组网络的服务范围通常是受限的，而且一般也不和外界的其他网络相连接。
移动自组网络也就是移动分组无线网络。

## Slide 16: 2. 移动自组网络
自组网络
A
E
D
C
B
F
转发结点
转发结点
转发结点
源结点
目的结点
三个主要问题：路由选择协议，多播，安全。
Notes: n

## Slide 17: 移动自组网络的应用前景
在军事领域中，携带了移动站的战士可利用临时建立的移动自组网络进行通信。
这种组网方式也能够应用到作战的地面车辆群和坦克群，以及海上的舰艇群、空中的机群。
当出现自然灾害时，在抢险救灾时利用移动自组网络进行及时的通信往往很有效的，

## Slide 18: 无线传感器网络 WSN
无线传感器网络 WSN (Wireless Sensor Network) 是由大量传感器结点通过无线通信技术构成的自组网络。
无线传感器网络的应用是进行各种数据的采集、处理和传输，一般并不需要很高的带宽，但是在大部分时间必须保持低功耗，以节省电池的消耗。
由于无线传感结点的存储容量受限，因此对协议栈的大小有严格的限制。
无线传感器网络还对网络安全性、结点自动配置、网络动态重组等方面有一定的要求。

## Slide 19: 传感器结点的形状和组成
存储器
CPU
传感器
硬件
电池
无线
收发器
(a) 形状
(b) 组成

## Slide 20: 无线传感器网络主要的应用领域
无线传感器网络主要的应用领域就是组成各种的物联网 IoT (Internet of Things) ，例如：
  环境监测与保护（如洪水预报、动物栖息的监控）；
  战争中对敌情的侦查和对兵力、装备、物资等的监控；
  医疗中对病房的监测和对患者的护理；
  在危险的工业环境（如矿井、核电站等）中的安全监测；
  城市交通管理、建筑内的温度/照明/安全控制等。
Notes: n

## Slide 21: 移动自组网络不同于移动 IP
移动 IP 技术使漫游的主机可以用多种方式连接到互联网。
移动 IP 的核心网络功能仍然是基于在固定互联网中一直在使用的各种路由选择协议。
移动自组网络是将移动性扩展到无线领域中的自治系统，它具有自己特定的路由选择协议，并且可以不和互联网相连。

## Slide 22: 几种不同的接入
固定接入 (fixed access)——在作为网络用户期间，用户设置的地理位置保持不变。
移动接入 (mobility access)——用户设置能够以车辆速度移动时进行网络通信。当发生切换时，通信仍然是连续的。
便携接入 (portable access)——在受限的网络覆盖面积中，用户设备能够在以步行速度移动时进行网络通信，提供有限的切换能力。
游牧接入 (nomadic access)——用户设备的地理位置至少在进行网络通信时保持不变。如用户设备移动了位置，则再次进行通信时可能还要寻找最佳的基站。

## Slide 23: 9.1.2 802.11 局域网的物理层
802.11 标准中物理层相当复杂。根据物理层的不同（如工作频段、数据率、调制方法等），对应的标准也不同。
最早流行的无线局域网是 802.11b，802.11a 和802.11g。2009年颁布了标准 802.11n
802.11 的物理层有以下几种实现方法：
  直接序列扩频 DSSS
  正交频分复用 OFDM
  跳频扩频 FHSS （已很少用）
  红外线 IR （已很少用）

## Slide 24: 几种常用的 802.11 无线局域网
标准 | 频段 | 数据速率 | 物理层 | 优缺点
802.11b (1999年) | 2.4 GHz | 最高11 Mbit/s | 扩频 | 最高数据率较低，价格最低，信号传播距离最远，且不易受阻碍。
802.11a (1999年) | 5 GHz | 最高54 Mbit/s | OFDM | 最高数据率较高，支持更多用户同时上网，价格最高，信号传播距离较短，且易受阻碍。
802.11g (2003年) | 2.4 GHz | 最高54 Mbit/s | OFDM | 最高数据率较高，支持更多用户同时上网，信号传播距离最远，且不易受阻碍，价格比802.11b贵。
802.11n (2009年) | 2.4 / 5 GHz | 最高600 Mbit/s | MIMO OFDM | 使用多个发射和接收天线达到更高的数据传输率。当使用双倍带宽(40 MHz)时速率可达600 Mbit/s。
Notes: n

## Slide 25: 9.1.3 802.11 局域网的 MAC 层协议
1. CSMA/CA 协议
无线局域网不能简单地搬用 CSMA/CD 协议。这里主要有两个原因：
  “碰撞检测”要求一个站点在发送本站数据的同时，还必须不间断地检测信道，但接收到的信号强度往往会远远小于发送信号的强度，在无线局域网的设备中要实现这种功能就花费过大。
  即使能够实现碰撞检测的功能，并且在发送数据时检测到信道是空闲的时候，在接收端仍然有可能发生碰撞。

## Slide 26: 无线局域网的特殊问题
当 A 和 C 检测不到无线信号时，都以为 B 是空闲的，
因而都向 B 发送数据，结果发生碰撞。
这种未能检测出媒体上已存在的信号的问题
叫做隐蔽站问题(hidden station problem)
C 的作用范围
C
D
A 的作用范围
A
B
Notes: n

## Slide 27: 无线局域网的特殊问题
B 向 A 发送数据，而 C 又想和 D 通信。
C 检测到媒体上有信号，于是就不敢向 D 发送数据。
其实 B 向 A 发送数据并不影响 C 向 D 发送数据
这就是暴露站问题(exposed station problem)
C 的作用范围
A
D
C
B
？
B 的作用范围
Notes: n

## Slide 28: CSMA/CA 协议
无线局域网不能使用 CSMA/CD，而只能使用改进的 CSMA 协议。
改进的办法是把 CSMA 增加一个碰撞避免CA (Collision Avoidance)功能。
802.11 就使用 CSMA/CA 协议。而在使用 CSMA/CA 的同时，还增加使用停止等待协议。
下面先介绍 802.11 的 MAC 层。

## Slide 29: 802.11 的 MAC 层
MAC 层通过协调功能来确定在基本服务集 BSS 中
的移动站在什么时间能发送数据或接收数据。
MAC
层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层

## Slide 30: 802.11 的 MAC 层
MAC
层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层
DCF 子层在每一个结点使用 CSMA 机制的分布式接入算法，让各个站通过争用信道来获取发送权。
因此 DCF 向上提供争用服务。

## Slide 31: 802.11 的 MAC 层
MAC
层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层
PCF 子层使用集中控制的接入算法把发送数据权 轮流交给各个站从而避免了碰撞的产生。
自组网络就没有PCF子层。

## Slide 32: 帧间间隔 IFS
所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的时间（继续监听）才能发送下一帧。这段时间的通称是帧间间隔 IFS (InterFrame Space)。
帧间间隔长度取决于该站欲发送的帧的类型。高优先级帧需要等待的时间较短，因此可优先获得发送权。
若低优先级帧还没来得及发送而其他站的高优先级帧已发送到媒体，则媒体变为忙态，因而低优先级帧就只能再推迟发送了。这样就减少了发生碰撞的机会。

## Slide 33: 两种常用种帧间间隔
ACK
时间
DIFS
媒体空闲
SIFS
时间
NAV（媒体忙）
DIFS
争用窗口
发送下一 帧
推迟接入
等待重试时间
有帧要发送
源站
时间
目的站
ACK
SIFS
其他站
有帧要发送
SIFS，即短 (Short) 帧间间隔，长度为 28 s，是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。一个站应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。
使用 SIFS 的帧类型有：ACK 帧、CTS 帧、由过长的 MAC 帧分片后的数据帧，以及所有回答 AP 探询的帧和在 PCF 方式中接入点 AP 发送出的任何帧。
发送第 1 帧

## Slide 34: 两种常用帧间间隔
ACK
时间
DIFS
媒体空闲
SIFS
时间
NAV（媒体忙）
DIFS
争用窗口
发送下一 帧
推迟接入
等待重试时间
有帧要发送
源站
时间
目的站
ACK
SIFS
其他站
有帧要发送
DIFS，即分布协调功能帧间间隔，它比 SIFS 的帧间间隔要长得多，长度为 128 s。在 DCF 方式中，DIFS 用来发送数据帧和管理帧。
发送第 1 帧
Notes: n

## Slide 35: CSMA/CA 协议的原理
欲发送数据的站先检测信道。在 802.11 标准中规定了在物理层的空中接口进行物理层的载波监听。
通过收到的相对信号强度是否超过一定的门限数值就可判定是否有其他的移动站在信道上发送数据。
当源站发送它的第一个 MAC 帧时，若检测到信道空闲，则在等待一段时间 DIFS 后就可发送。

## Slide 36: 为什么信道空闲还要再等待
这是考虑到可能有其他的站有高优先级的帧要发送。如有，就要让高优先级帧先发送。

## Slide 37: 假定没有高优先级帧要发送
源站发送了自己的数据帧。
目的站若正确收到此帧，则经过时间间隔 SIFS 后，向源站发送确认帧 ACK。
若源站在规定时间内没有收到确认帧 ACK（由重传计时器控制这段时间），就必须重传此帧，直到收到确认为止，或者经过若干次的重传失败后放弃发送。

## Slide 38: 虚拟载波监听
虚拟载波监听 (Virtual Carrier Sense) 的机制是让源站将它要占用信道的时间（包括目的站发回确认帧所需的时间）通知给所有其他站，以便使其他所有站在这一段时间都停止发送数据。
这样就大大减少了碰撞的机会。
“虚拟载波监听”是表示其他站并没有监听信道，而是由于其他站收到了“源站的通知”才不发送数据。

## Slide 39: 虚拟载波监听的效果
这种效果好像是其他站都监听了信道。
所谓“源站的通知”就是源站在其 MAC 帧首部中的第二个字段“持续时间”中填入了在本帧结束后还要占用信道多少时间（以微秒为单位），包括目的站发送确认帧所需的时间。

## Slide 40: 网络分配向量
当一个站检测到正在信道中传送的 MAC 帧首部的“持续时间”字段时，就调整自己的网络分配向量 NAV (Network Allocation Vector)。
NAV 指出了必须经过多少时间才能完成数据帧的这次传输，才能使信道转入到空闲状态。

## Slide 41: 争用窗口
信道从忙态变为空闲时，任何一个站要发送数据帧时，不仅都必须等待一个 DIFS 的间隔，而且还要进入争用窗口，并计算随机退避时间以便再次重新试图接入到信道。
在信道从忙态转为空闲时，为了避免几个站同时发送数据（一旦发送就要把一帧发送完，不能中途停止），各站就要执行退避算法。这样做就减少了发生碰撞的概率。
802.11 使用二进制指数退避算法。

## Slide 42: 802.11 的退避机制
图例 检测到信道忙，冻结剩余的退避时间 打算发送数据
帧
帧
帧
帧
帧
DIFS
DIFS
DIFS
DIFS
争用窗口
争用窗口
争用窗口
争用窗口
退避
退避
退避
退避
A
B
C
D
E
t
t
t
t
t
冻结
冻结
冻结
冻结
冻结
Notes: n

## Slide 43: 二进制指数退避算法
第 i 次退避就在 22 + i 个时隙中随机地选择一个，即：第 i 次退避是在时隙 {0, 1, …, 22+i – 1} 中随机地选择一个。
第 1 次退避是在 8 个时隙（而不是 2 个）中随机选择一个。
第 2 次退避是在 16 个时隙（而不是 4 个）中随机选择一个。
当时隙编号达到 255 时（这对应于第 6 次退避）就不再增加了。
这里决定退避时间的变量 i 称为退避变量。
Notes: n

## Slide 44: 退避计时器 (backoff timer)
站点每经历一个时隙的时间就检测一次信道。
这可能发生两种情况：
  若检测到信道空闲，退避计时器就继续倒计时。
  若检测到信道忙，就冻结退避计时器的剩余时间，重新等待信道变为空闲，并再经过时间 DIFS 后，从剩余时间开始继续倒计时。如果退避计时器的时间减小到零时，就开始发送整个数据帧。
冻结退避计时器剩余时间的做法是为了使协议对所有站点更加公平。
Notes: n

## Slide 45: 退避算法的使用情况
仅在下面的情况下才不使用退避算法：
  检测到信道是空闲的，并且这个数据帧是要发送的第一个数据帧。
除此以外的所有情况，都必须使用退避算法：
  在发送第一个帧之前检测到信道处于忙态。
  在每一次的重传后。
  在每一次的成功发送后。

## Slide 46: CSMA/CA 算法归纳
(1) 若站点最初有数据要发送（而不是发送不成功再进行重传），且检测到信道空闲，在等待时间 DIFS 后，就发送整个数据帧。
(2) 否则，站点执行 CSMA/CA 协议的退避算法。一旦检测到信道忙，就冻结退避计时器。只要信道空闲，退避计时器就进行倒计时。
(3) 当退避计时器时间减少到零时（这时信道只可能是空闲的），站点就发送整个的帧并等待确认。
(4) 发送站若收到确认，就知道已发送的帧被目的站正确收到了。这时如果要发送第二帧，就要从上面的步骤 (2) 开始，执行 CSMA/CA 协议的退避算法，随机选定一段退避时间。若源站在规定时间内没有收到确认帧 ACK（由重传计时器控制这段时间），就必须重传此帧（再次使用 CSMA/CA 协议争用接入信道），直到收到确认为止，或者经过若干次的重传失败后放弃发送。
Notes: n

## Slide 47: 2. 对信道进行预约
为了更好地解决隐蔽站带来的碰撞问题，802.11 允许要发送数据的站对信道进行预约。
t
A 在 RTS 帧中填写的所需的持续时间
B 在 CTS 帧中填写的所需的持续时间
A 的NAV
B 的NAV
t
DIFS
SIFS
A
SIFS
SIFS
B
RTS
CTS
数 据 帧
ACK
Notes: n

## Slide 48: 2. 对信道进行预约
使用 RTS 帧和 CTS 帧会使整个网络的通信效率有所下降。但与数据帧相比，开销不算大。
相反，若不使用这种控制帧，则一旦发生碰撞而导致数据帧重发，则浪费的时间就更多。
Notes: n

## Slide 49: 2. 对信道进行预约
虽然如此，协议还是设有三种情况供用户选择：
  (1) 使用 RTS 帧和 CTS 帧；
  (2) 只有当数据帧的长度超过某一数值时才使用 RTS 帧和 CTS 帧（显然，当数据帧本身就很短时，再使用 RTS 帧和 CTS 帧只能增加开销）；
  (3) 不使用 RTS 帧和 CTS 帧。
虽然协议经过了精心设计，但碰撞仍然会发生。
Notes: n

## Slide 50: CSMA/CA 协议的基本流程图
i = 0
信道空闲?
等待 DIFS
发送 RTS
计时器置位
等待 SIFS
发送数据帧
计时器置位
i = i + 1
超时之前
收到 CTS?
超时之前
收到 ACK?
计算退避时间
并等待
i < 上限?
是
是
是
是
否
否
否
否
退避变量 i 初始化
有数据帧要发送
成功
放弃
载波监听
预约信道
发送数据
等待一个退避时间后
才继续监听信道
Notes: n

## Slide 51: 9.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧
802.11 帧共有三种类型：控制帧、数据帧和管理帧。
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号控制
地址 4
帧主体
FCS
协议
版本
类型
子类型
去往
AP
来自
AP
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部
MAC
尾部
数据帧格式

## Slide 52: 持续期和帧控制字段
帧控制字段共分为 11 个子字段：
  协议版本字段现在是 0。
  类型字段和子类型字段用来区分帧的功能。
  更多分片字段置为 1 时表明这个帧属于一个帧的多个分片之一。
  重试是不是重传帧。
  功率管理是不是省电模式。
  更多数据是不是有其他数据帧要发往休眠的移动站。
  有线等效保密字段 WEP 占 1 位。若 WEP = 1，就表明采用了 WEP 加密算法。
  顺序是不是“严格依序”传送。
  持续期字段占 16 位。

## Slide 53: 802.11 数据帧的三大部分
MAC 首部，共 30 字节。帧的复杂性都在帧的首部。
帧主体，也就是帧的数据部分，不超过 2312 字节。这个数值比以太网的最大长度长很多。不过 802.11 帧的长度通常都是小于 1500 字节。
帧检验序列 FCS 是尾部，共 4 字节

## Slide 54: 1. 关于 802.11 数据帧的地址
802.11 数据帧最特殊的地方就是有四个地址字段。地址 4 用于自组网络。我们在这里只讨论前三种地址。
去往 AP | 来自 AP | 地址 1 | 地址 2 | 地址 3 | 地址 4
0 | 1 | 目的地址 | AP 地址 | 源地址 | ——
1 | 0 | AP 地址 | 源地址 | 目的地址 | ——

## Slide 55
AP1
BSS1
A
B
去往 AP = 1
来自 AP = 0
去往 AP = 0
来自 AP = 1
互联网
R
BSS2
AP2
C
0
1
2
站点 A 向 B 发送数据帧，或路由器 R 向 C 发送数据，
但数据帧必须经过 AP 转发。
Notes: e

## Slide 56: 1. 关于 802.11 数据帧的地址
数据报流向 | 去往AP | 来自AP | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4
R接口2  AP2 | 1 | 0 | AP2地址 | R接口2地址 | C的地址 | ——
AP2  C | 0 | 1 | C的地址 | AP2地址 | R接口2地址 | ——
C  AP2 | 1 | 0 | AP2地址 | C的地址 | R接口2地址 | ——
AP2  R 接口 2 | 0 | 1 | R接口2地址 | AP2地址 | C的地址 | ——
数据报在路由器 R 与移动站 C 之间传送（表中地址都是MAC地址）
Notes: n

## Slide 57: 序号控制
序号控制字段占 16 位，其中序号子字段占 12 位，分片子字段占 4 位。

## Slide 58: 分片的发送举例
t
t
t
源站
目的站
其他站
RTS
CTS
分片 0
ACK0
分片 1
ACK1
分片 2
ACK2
SIFS
NAV (RTS)
NAV (CTS)
长的帧划分为许多分片
NAV (分片0)
NAV (ACK0)
NAV (ACK1)
NAV (分片1)
为了提高传输效率，在信道质量较差时，
需要把一个较长的帧划分为许多较短的分片。
Notes: n

## Slide 59: 9.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧
802.11 帧共有三种类型：控制帧、数据帧和管理帧。
RTS帧格式（帧控制字段中的子类型为1011）
帧控制
持续期
接收地址
发送地址
FCS
字节 2 2 6 6 4
帧控制
持续期
接收地址
FCS
字节 2 2 6 4
CTS 和 ACK 帧格式（帧控制字段中的子类型分别为1100和1101）
Notes: n