## Slide 1: 第 4 章 网络层
4.5.1-4.5.3

## Slide 2: 4.5 互联网的路由选择协议
4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念
4.5.2 内部网关协议 RIP
4.5.3 内部网关协议 OSPF
4.5.4 外部网关协议 BGP
4.5.5 路由器的构成

## Slide 3: 4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念
1. 理想的路由算法
算法必须是正确的和完整的。
算法在计算上应简单。
算法应能适应通信量和网络拓扑的变化，这就是说，要有自适应性。
算法应具有稳定性。
算法应是公平的。
算法应是最佳的。

## Slide 4: 关于“最佳路由”
不存在一种绝对的最佳路由算法。
所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。
实际的路由选择算法，应尽可能接近于理想的算法。
路由选择是个非常复杂的问题
  它是网络中的所有结点共同协调工作的结果。
  路由选择的环境往往是不断变化的，而这种变化有时无法事先知道。

## Slide 5: 从路由算法的自适应性考虑
静态路由选择策略——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
动态路由选择策略——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。

## Slide 6: 2. 分层次的路由选择协议
互联网采用分层次的路由选择协议。这是因为：
  (1) 互联网的规模非常大。如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则这种路由表将非常大，处理起来也太花时间。而所有这些路由器之间交换路由信息所需的带宽就会使互联网的通信链路饱和。
  (2) 许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到互联网上。

## Slide 7: 自治系统 AS (Autonomous System)
自治系统 AS 的定义：在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种 AS 内部的路由选择协议和共同的度量，以确定分组在该 AS 内的路由，同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议用以确定分组在 AS之间的路由。
现在对自治系统 AS 的定义是强调下面的事实：一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个单一的和一致的路由选择策略。

## Slide 8: 自治系统 AS
R1
R4
自治系统
R3
自治系统
自治系统
R2
自治系统
R1

## Slide 9: 互联网有两大类路由选择协议
内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol)
  在一个自治系统内部使用的路由选择协议。
  目前这类路由选择协议使用得最多，如 RIP 和 OSPF 协议。
外部网关协议 EGP (External Gateway Protocol)
  若源站和目的站处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。
  在外部网关协议中目前使用最多的是 BGP-4。

## Slide 10: 自治系统和 内部网关协议、外部网关协议
用内部网关协议
（例如，RIP）
自治系统 B
自治系统 A
用外部网关协议
（例如，BGP-4）
R1
R2
用内部网关协议
（例如，OSPF）
自治系统之间的路由选择也叫作域间路由选择 (interdomain routing)，在自治系统内部的路由选择叫作域内路由选择 (intradomain routing) 。

## Slide 11: 这里要指出两点
互联网的早期 RFC 文档中未使用“路由器”而是使用“网关”这一名词。但是在新的 RFC 文档中又使用了“路由器”这一名词。应当把这两个术语当作同义词。
IGP 和 EGP 是协议类别的名称。但 RFC 在使用 EGP 这个名词时出现了一点混乱，因为最早的一个外部网关协议的协议名字正好也是 EGP。因此在遇到名词 EGP 时，应弄清它是指旧的协议 EGP 还是指外部网关协议 EGP 这个类别。

## Slide 12: 互联网的路由选择协议
内部网关协议 IGP：具体的协议有多种，如 RIP 和 OSPF 等。
外部网关协议 EGP：目前使用的协议就是 BGP。
RIP
OSPF
互联网路由选择协议
BGP
外部网关协议(EGP)
内部网关协议(IGP)

## Slide 13: 4.5.2 内部网关协议 RIP
1. 工作原理
路由信息协议 RIP (Routing Information Protocol) 是内部网关协议 IGP 中最先得到广泛使用的协议。
RIP 是一种分布式的、基于距离向量的路由选择协议。
RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。

## Slide 14: “距离”的定义
从一个路由器到直接连接的网络的距离定义为 1。
从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为所经过的路由器数加 1。
RIP 协议中的“距离”也称为“跳数”(hop count)，因为每经过一个路由器，跳数就加 1。
这里的“距离”实际上指的是“最短距离”。

## Slide 15: “距离”的定义
RIP 认为一个好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。
RIP 允许一条路径最多只能包含 15 个路由器。
“距离”的最大值为 16 时即相当于不可达。可见 RIP 只适用于小型互联网。
RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由。RIP 选择一个具有最少路由器的路由（即最短路由），哪怕还存在另一条高速(低时延)但路由器较多的路由。

## Slide 16: RIP 协议的三个特点
(1) 仅和相邻路由器交换信息。
(2) 交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
(3) 按固定的时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。当网络拓扑发生变化时，路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息。

## Slide 17: 路由表的建立
路由器在刚刚开始工作时，只知道到直接连接的网络的距离（此距离定义为1）。它的路由表是空的。
以后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
RIP 协议的收敛 (convergence) 过程较快。“收敛”就是在自治系统中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程。

## Slide 18: 2. 距离向量算法
路由器收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则
若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。
否则
若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，
否则，什么也不做。
(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（表示不可达）。
(4) 返回。

## Slide 19: 2. 距离向量算法
距离向量算法的基础就是 Bellman-Ford 算法（或 Ford-Fulkerson 算法）。
这种算法的要点是这样的：
设X是结点 A 到 B 的最短路径上的一个结点。
若把路径 A→B 拆成两段路径 A→X 和 X→B，则每一段路径 A→X 和 X→B 也都分别是结点 A 到 X 和结点 X 到 B 的最短路径。

## Slide 20: 路由器之间交换信息与路由表更新
RIP 协议让互联网中的所有路由器都和自己的相邻路由器不断交换路由信息，并不断更新其路由表，使得从每一个路由器到每一个目的网络的路由都是最短的（即跳数最少）。
虽然所有的路由器最终都拥有了整个自治系统的全局路由信息，但由于每一个路由器的位置不同，它们的路由表当然也应当是不同的。

## Slide 21: 【例4-5】已知路由器 R6 有表4-9(a)所示的路由表。现在收到相邻路由器 R4 发来的路由更新信息，如表4-9(b)所示。试更新路由器 R6 的路由表。
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
… | … | …
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
… | … | …
表4-9(a) 路由器R6的路由表
表4-9(b) R4发来的路由更新信息
表4-9(d) 路由器R6更新后的路由表
表4-9(c) 修改后的表4-9(b)
距离加1
计算更新

## Slide 22: 【例】路由表更新
Net2 4
Net3 8
Net6 4
Net8 3
Net9 5
Net2 5
Net3 9
Net6 5
Net8 4
Net9 6
Net1 7 A
Net2 2 C
Net6 8 F
Net8 4 E
Net9 4 F
从C来的RIP报文
增加跳数以后
从C来的RIP报文
旧路由表
更新算法
Net1 7 A
Net2 5 C
Net3 9 C
Net6 5 C
Net8 4 E
Net9 4 F
新路由表
Net1:没有新信息，不变
Net2:相同的下一跳，替换
Net3:一条新路由，增加
Net6:不同的下一跳，新跳数小，替换
Net8:不同的下一跳，跳数相同，不变
Net9:不同的下一跳，新跳数大，不变

## Slide 23: 3. RIP2 协议的报文格式
4 字节
RIP 报文
路由信息
（20 字节/路由）
可重复出现
最多 25 个
IP 数据报
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP
首部
UDP
首部
路由部分
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
首部
必为 0
版本
命令

## Slide 24: RIP2 报文
RIP2 报文由首部和路由部分组成。
RIP2 报文中的路由部分由若干个路由信息组成。每个路由信息需要用 20 个字节。地址族标识符（又称为地址类别）字段用来标志所使用的地址协议。
路由标记填入自治系统的号码，这是考虑使RIP 有可能收到本自治系统以外的路由选择信息。
再后面指出某个网络地址、该网络的子网掩码、下一跳路由器地址以及到此网络的距离。

## Slide 25: RIP2 报文
一个 RIP 报文最多可包括 25 个路由，因而 RIP 报文的最大长度是4  20  25  504 字节。如超过，必须再用一个 RIP 报文来传送。
RIP2 具有简单的鉴别功能。
  若使用鉴别功能，则将原来写入第一个路由信息（20字节）的位置用作鉴别。
  在鉴别数据之后才写入路由信息，但这时最多只能再放入 24 个路由信息。

## Slide 26: 好消息传播得快，坏消息传播得慢
RIP协议特点：好消息传播得快，坏消息传播得慢。
RIP存在的一个问题：当网络出现故障时，要经过比较长的时间 (例如数分钟) 才能将此信息传送到所有的路由器。

## Slide 27
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“1”表示“距离是 1”
“”表示“直接交付”

## Slide 28
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R2 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R1。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“2”表示“距离是 2”
“R1”表示经过 R1

## Slide 29
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 16 （表示无法到达），
是直接交付。”
但 R2 在收到 R1 的更新报文之前，还发送原来的报文，
因为这时 R2 并不知道 R1 出了故障。

## Slide 30
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 收到 R2 的更新报文后，误认为可经过 R2 到达网1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R2”。然后将此更新信息发送给 R2。
1 3 R2

## Slide 31
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R2 以后又更新自己的路由表为“1, 4, R1”，表明 “我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R1”。
1 3 R2
1 4 R1

## Slide 32
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
…
1 16 
1 3 R2
1 5 R2
1 16 R2
1 2 R1
1 2 R1
1 4 R1
1 16 R1
…
这样不断更新下去，直到 R1 和 R2 到网 1 的距离都增大到 16 时，R1 和 R2 才知道网 1 是不可达的。
这就是好消息传播得快，而坏消息传播得慢。网络出故障的传播时间往往需要较长的时间(例如数分钟)。这是 RIP 的一个主要缺点。

## Slide 33: RIP 协议的优缺点
优点：
  实现简单，开销较小。
缺点：
  RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
  路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
  “坏消息传播得慢”，使更新过程的收敛时间过长。

## Slide 34: 4.5.3 内部网关协议 OSPF
开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First)是为克服 RIP 的缺点在1989年开发出来的。
OSPF 的原理很简单，但实现起来却较复杂。

## Slide 35: 1. OSPF 协议的基本特点
“开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
“最短路径优先”是因为使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法 SPF
采用分布式的链路状态协议 (link state protocol)。
注意：OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。

## Slide 36: 三个要点
向本自治系统中所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法。
发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
  “链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量”(metric)。
只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

## Slide 37: 链路状态数据库 (link-state database)
由于各路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库。
这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图，它在全网范围内是一致的（这称为链路状态数据库的同步）。
OSPF 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。
OSPF 的更新过程收敛得快是其重要优点。

## Slide 38: OSPF 的区域 (area)
为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作区域。
每一个区域都有一个 32 位的区域标识符（用点分十进制表示）。
区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。

## Slide 39: OSPF 划分为两种不同的区域
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 40: 划分区域
划分区域的好处就是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统，这就减少了整个网络上的通信量。
在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑的情况。
OSPF 使用层次结构的区域划分。在上层的区域叫作主干区域 (backbone area)。
主干区域的标识符规定为0.0.0.0。主干区域的作用是用来连通其他在下层的区域。

## Slide 41: 主干路由器
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 42: 区域边界路由器
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 43: OSPF 直接用 IP 数据报传送
OSPF 不用 UDP 而是直接用 IP 数据报传送。
OSPF 构成的数据报很短。这样做可减少路由信息的通信量。
数据报很短的另一好处是可以不必将长的数据报分片传送。
但分片传送的数据报只要丢失一个，就无法组装成原来的数据报，而整个数据报就必须重传。

## Slide 44: OSPF 分组
IP 数据报
IP数据报首部
OSPF 分组
OSPF 分组首部
类型 1 至类型 5 的 OSPF 分组
24 字节
0
8
16
31
版 本
路 由 器 标 识 符
类 型
分 组 长 度
检 验 和
鉴 别
位
鉴 别
区 域 标 识 符
鉴 别 类 型
OSPF 分组用 IP 数据报传送

## Slide 45: 2. OSPF 的五种分组类型
类型1，问候 (Hello) 分组。
类型2，数据库描述 (Database Description) 分组。
类型3，链路状态请求 (Link State Request) 分组。
类型4，链路状态更新 (Link State Update) 分组，
用洪泛法对全网更新链路状态。
类型5，链路状态确认 (Link State Acknowledgment)
分组。

## Slide 46: OSPF 的基本操作
问候
问候
数据库描述
数据库描述
数据库描述
数据库描述
链路状态请求
链路状态更新
链路状态确认
确定可达性
达到数据库的同步
新情况下的同步

## Slide 47: OSPF 使用可靠的洪泛法发送更新分组
更新报文
t
ACK报文
R
R
R
R
t1
t2
t3
t4

## Slide 48: OSPF 的其他特点
OSPF 对不同的链路可根据 IP 分组的不同服务类型 TOS 而设置成不同的代价。因此，OSPF 对于不同类型的业务可计算出不同的路由。
如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径。这叫作多路径间的负载平衡。
所有在 OSPF 路由器之间交换的分组都具有鉴别的功能。
支持可变长度的子网划分和无分类编址 CIDR。
每一个链路状态都带上一个 32 位的序号，序号越大状态就越新。

## Slide 49: OSPF 的其他特点
OSPF 还规定每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据库中的链路状态。
由于一个路由器的链路状态只涉及到与相邻路由器的连通状态，因而与整个互联网的规模并无直接关系。因此当互联网规模很大时，OSPF 协议要比距离向量协议 RIP 好得多。
OSPF 没有“坏消息传播得慢”的问题，据统计，其响应网络变化的时间小于 100 ms。

## Slide 50: 指定的路由器
多点接入的局域网采用了指定的路由器 (designated router) 的方法，使广播的信息量大大减少。
指定的路由器代表该局域网上所有的链路向连接到该网络上的各路由器发送状态信息。