## Slide 1: 第 7 章 网络安全
7.5-7.8

## Slide 2: 第 7 章 网络安全
7.5 密钥分配
7.6 互联网使用的安全协议
7.7 系统安全：防火墙与入侵检测
7.8 一些未来的发展方向

## Slide 3: 7.5 密钥分配
7.5.1 对称密钥的分配
7.5.2 公钥的分配

## Slide 4: 7.5 密钥分配
由于密码算法是公开的，网络的安全性就完全基于密钥的安全保护上。因此在密码学中出现了一个重要的分支——密钥管理。
密钥管理包括：密钥的产生、分配、注入、验证和使用。本节只讨论密钥的分配。
密钥分配是密钥管理中最大的问题。密钥必须通过最安全的通路进行分配。
Notes: n

## Slide 5: 7.5 密钥分配
网外分配方式：派非常可靠的信使携带密钥分配给互相通信的各用户。
网内分配方式：密钥自动分配。
但随着用户的增多和网络流量的增大，密钥更换频繁（密钥必须定期更换才能做到可靠），派信使的办法已不再适用，而应采用网内分配方式。
Notes: n

## Slide 6: 7.5.1 对称密钥的分配
目前常用的密钥分配方式是设立密钥分配中心 KDC (Key Distribution Center)。
KDC 是大家都信任的机构，其任务就是给需要进行秘密通信的用户临时分配一个会话密钥（仅使用一次）。
假设用户 A 和 B 都是 KDC 的登记用户，并已经在 KDC 的服务器上安装了各自和 KDC 进行通信的主密钥（master key）KA 和 KB。 “主密钥”可简称为“密钥”。
Notes: n

## Slide 7: 对称密钥的分配
A
B
密钥
分配中心
KDC
A, B, KAB
KB

…
…
用户专用主密钥
用户 主密钥
A KA
B KB
A, B, KAB
KAB
KB

KA
,
时间

A, B
Notes: e

## Slide 8: 对称密钥的分配说明
 用户 A 向密钥分配中心 KDC 发送时用明文，说明想和用户B通信。在明文中给出 A 和 B 在 KDC 登记的身份。
 KDC 用随机数产生“一次一密”的会话密钥 KAB 供 A 和 B 的这次会话使用，然后向 A 发送回答报文。这个回答报文用 A 的密钥 KA 加密。这个报文中包含有这次会话使用的密钥 KAB 和请 A 转给 B 的一个票据(ticket)，它包含 A 和 B 在 KDC 登记的身份，以及这次会话将要使用的密钥 KAB。这个票据用B的密钥 KB 加密，因此 A 无法知道此票据的内容，因为 A 没有 B 的密钥 KB。当然 A 也不需要知道此票据的内容。
Notes: n

## Slide 9: 对称密钥的分配说明
 当 B 收到 A 转来的票据并使用自己的密钥 KB 解密后，就知道 A 要和他通信，同时也知道 KDC 为这次和 A 通信所分配的会话密钥 KAB 。
此后，A 和 B 就可使用会话密钥 KAB 进行这次通信了。
注意：KA和KB定期更换， KAB仅一次有效，进一步加入时间戳增加安全性。
Notes: n

## Slide 10: Kerberos
目前最出名的密钥分配协议是 Kerberos V5。
Kerberos 既是鉴别协议，同时也是 KDC，它已经变得很普及，现在是互联网建议标准。
Kerberos 使用比 DES 更加安全的高级加密标准 AES进行加密。
Kerberos 使用两个服务器：鉴别服务器AS (Authentication Server)、票据授予服务器TGS (Ticket-Granting Server)。
Kerberos 只用于客户与服务器之间的鉴别，而不用于人对人的鉴别。
Notes: n

## Slide 11
A
B
Kerberos
A

AS
TGS
T
KAB
,

A, KAB
KB
T + 1
KAB


A, KS
T
KS
, B,
KTG
A, KAB
KB
,

B, KAB
KS
KTG

KA
A, KS
KS
,
Notes: e

## Slide 12: Kerberos密钥分配说明
 A 用明文（包括登记的身份）向鉴别服务器 AS 表明自己的身份。
 AS 向 A 发送用 A 的对称密钥 KA 加密的报文，这个报文包含A和TGS通信的会话密钥 KS ，以及 AS 要发送给 TGS 的票据（这个票据是用 TGS 的对称密钥 KTG 加密的）。
Notes: n

## Slide 13: Kerberos密钥分配说明
 A 向 TGS 发送三个项目：
  转发鉴别服务器 AS 发来的票据。
  服务器 B 的名字。这表明 A 请求 B 的服务。请注意，现在 A 向 TGS 证明自己的身份并非通过键入口令（因为入侵者能够从网上截获明文口令），而是通过转发 AS 发出的票据（只有 A 才能提取出）。票据是加密的，入侵者伪造不了。
  用 KS 加密的时间戳 T。它用来防止入侵者的重放攻击。
Notes: n

## Slide 14: Kerberos密钥分配说明
 TGS 发送两个票据，每一个都包含 A 和 B 通信的会话密钥 KAB。给 A 的票据用 KS 加密；给 B 的票据用 B 的密钥 KB 加密。请注意，现在入侵者不能提取 KAB，因为不知道 KA 和 KB。入侵者也不能重放步骤，因为入侵者不能把时间戳更换为一个新的（因为不知道 KS）。
 A 向 B 转发 TGS 发来的票据，同时发送用 KAB 加密的时间戳 T。
 B 把时间戳 T 加 1 来证实收到了票据。B 向 A 发送的报文用密钥 KAB 加密。
以后，A 和 B 就使用 TGS 给出的会话密钥 KAB 进行通信。
Notes: n

## Slide 15: Kerberos 使用两个服务器
Kerberos 要求所有使用 Kerberos 的主机必须在时钟上进行“松散的”同步。
所谓“松散的”同步是要求所有主机的时钟误差不能太大，例如，不能超过 5 分钟的数量级。
这个要求是为了防止重放攻击。
Notes: n

## Slide 16: 7.5.2 公钥的分配
在公钥密码体制中，如果每个用户都具有其他用户的公钥，就可实现安全通信。
看来好像可以随意公布用户的公钥。其实不然。
设想用户 A 要欺骗用户 B。A 可以向 B 发送一份伪造是 C 发送的报文。A 用自己的秘密密钥进行数字签名，并附上 A 自己的公钥，谎称这公钥是 C 的。B 如何知道这个公钥不是 C 的呢？

## Slide 17: 7.5.2 公钥的分配
需要有一个值得信赖的机构——即认证中心 CA (Certification Authority)，来将公钥与其对应的实体（人或机器）进行绑定(binding)。
认证中心一般由政府出资建立。每个实体都有 CA 发来的证书(certificate)，里面有公钥及其拥有者的标识信息。此证书被 CA 进行了数字签名。任何用户都可从可信的地方获得认证中心 CA 的公钥，此公钥用来验证某个公钥是否为某个实体所拥有。
有的大公司也提供认证中心服务。
Notes: e

## Slide 18: CA 证书
CA 证书具有统一的格式，ITU-T 制定了 X.509 协议标准，用来描述证书的结构。
在 X.509 中规定要使用 ASN.1。
IETF 接受了 X.509（仅有少量的改动），并在 RFC 5280（现在是建议标准）中给出了互联网 X.509 公钥基础结构 PKI (Public Key Infrastructure)。
Notes: n

## Slide 19: 7.6 互联网使用的安全协议
7.6.1 网络层安全协议
7.6.2 运输层的安全协议
7.6.3 应用层的安全协议

## Slide 20: 7.6.1 网络层安全协议
IP几乎不具备任何安全性，不能保证：
  数据机密性；
  数据完整性；
  数据来源认证
由于其在设计和实现上存在安全漏洞，使各种攻击有机可乘。例如：攻击者很容易构造一个包含虚假地址的 IP 数据报。
IPsec 提供了标准、健壮且包含广泛的机制保证IP 层安全。
Notes: n

## Slide 21: 7.6.1 网络层安全协议
IP 安全性很差，不能保证：
  没有为通信提供良好的数据源鉴别机制；
  没有为数据提供强大的完整性保护机制；
  没有为数据提供任何机密性保护；
  在设计和实现上存在安全漏洞，使各种攻击有机可乘。例如：攻击者很容易构造一个包含虚假地址的IP数据报。
Notes: n

## Slide 22: 1. IPsec 协议
IPsec 就是“IP安全(security)”的缩写。
IPsec 并不是一个单个的协议，而是能够在 IP 层提供互联网通信安全的协议族。
IPsec 是个框架，它允许通信双方选择合适的算法和参数（例如，密钥长度）。
为保证互操作性，IPsec 还包含了所有 IPsec 的实现都必须有的一套加密算法。
Notes: n

## Slide 23: IPsec 由三部分组成
1，IP 安全数据报格式的两个协议
  鉴别首部 AH (Authentication Header)协议
    提供源点鉴别和数据完整性，但不能保密。
  封装安全有效载荷 ESP (Encapsulation Security Payload)协议
    提供源点鉴别、数据完整性和保密。
2，有关加密算法的三个协议（在此不讨论）。
3，互联网密钥交换 IKE (Internet Key Exchange)协议。
Notes: n

## Slide 24: IP 安全数据报有两种工作方式
1，运输方式 (transport mode)：
  在整个运输层报文段的前后分别添加若干控制信息，再加上 IP 首部，构成 IP 安全数据报。
  把整个运输层报文段都保护起来，适合于主机到主机之间的安全传送。
  需要使用 IPsec 的主机都运行 IPsec协议。
Notes: n

## Slide 25: IP 安全数据报有两种工作方式
2，隧道方式 (tunnel mode)：
  在原始的 IP 数据报的前后分别添加若干控制信息，再加上新的 IP 首部，构成一个 IP 安全数据报。
  这需要在 IPsec 数据报所经过的所有路由器上都运行 IPsec 协议。
  隧道方式常用来实现虚拟专用网 VPN。
Notes: n

## Slide 26: IP 安全数据报有两种工作方式
无论使用哪种方式，最后得出的 IP 安全数据报的 IP 首部都是不加密的。
所谓“安全数据报”是指数据报的数据部分是经过加密的，并能够被鉴别的。
通常把数据报的数据部分称为数据报的有效载荷(payload)。
Notes: n

## Slide 27: 安全关联 SA
在使用 AH 或 ESP 之前，先要从源主机到目的主机建立一条网络层的逻辑连接。此逻辑连接叫做安全关联 SA (Security Association) 。
IPsec 就把传统互联网无连接的网络层转换为具有逻辑连接的网络层。

## Slide 28: 安全关联的特点
安全关联是从源点到终点的单向连接，它能够提供安全服务。
在安全关联 SA 上传送的就是 IP 安全数据报。
如要进行双向安全通信，则两个方向都需要建立安全关联。
若公司总部和1个分公司及n 个员工进行双向安全通信，一共需要创建 (2 + 2n) 条安全关联 SA。
Notes: n

## Slide 29: 路由器 R1 到 R2 的安全关联 SA
公司总部
互联网
SA
R1
IP 安全数据报
H1
R2
H2
分公司
H3
从 H1 到 H2
从 H1 到 H2
从 R1 到 R2
假定公司总部的主机 H1 要和分公司的主机 H2 通过互联网进行安全通信。公司总部与分公司之间的安全关联 SA 就是在路由器 R1 和 R2 之间建立的。
Notes: n

## Slide 30: 路由器 R1 到主机 H2 的安全关联 SA
公司总部
互联网
SA
R1
IP 安全数据报
H1
H2
业务员
从 R1 到 H2
从 H1 到 H2
若公司总部的主机 H1 要和某外地业务员的主机 H2 进行安全通信，需要在公司总部的路由器 R1 和外地业务员的主机 H2 建立安全关联 SA。
Notes: n

## Slide 31: 安全关联 SA 状态信息
(1) 一个 32 位的连接标识符，称为安全参数索引 SPI (Security Parameter Index)。
(2) 安全关联 SA 的源点和终点的 IP 地址（例如路由器 R1 和 R2 的 IP 地址）。
(3) 所使用的加密类型（例如，DES 或 AES）。
(4) 加密的密钥。
(5) 完整性检查的类型（例如，使用报文摘要 MD5 或 SHA-1 的报文鉴别码 MAC）。
(6) 鉴别使用的密钥。

## Slide 32: 2. IP 安全数据报的格式
协议 = 50
IP 安全数据报
新的
IP 首部

IP 安 全 数 据 报 的 有 效 载 荷
发送
在前
加密的部分
鉴别的部分
安全参数索引 SPI
序号
32 位
填充
填充长度
下一个首部
8 位
8 位
32 位
ESP 的有效载荷
4
ESP
首部
报文鉴别码
MAC
ESP
尾部
原始的 IP 数据报
的有效载荷
原始的
IP 首部





隧道方式下的 IP 安全数据报的格式
Notes: n

## Slide 33: 3. IPsec 的其他构件
安全关联数据库 SAD (Security Association Database)
  存放SA。
安全策略数据库 SPD (Security Policy Database)
  指明什么样的数据报需要进行 IPsec 处理。
互联网密钥交换 IKE (Internet Key Exchange)
  为IP安全数据报创建安全关联SA。
Notes: n

## Slide 34: 互联网密钥交换 IKE
IKE 是个非常复杂的协议，在2014年10月已成为互联网的正式标准 [RFC 7296]。
以另外三个协议为基础：
  (1) Oakley——是密钥生成协议[RFC 2412]。
  (2) 安全密钥交换机制 SKEME (Secure Key Exchange Mechanism) ——是用于密钥交换的协议。它利用公钥加密来实现密钥交换协议中的实体鉴别。
  (3) 互联网安全关联和密钥管理协议 ISAKMP (Internet Secure Association and Key Management Mechanism) ——用于实现IKE中定义的密钥交换，使IKE的交换能够以标准化、格式化的报文创建安全关联 SA。
Notes: n

## Slide 35: 7.6.2 运输层安全协议
现在广泛使用的有以下两个协议：
安全套接字层 SSL (Secure Socket Layer)
运输层安全 TLS (Transport Layer Security)
Notes: e

## Slide 36: SSL 和 TLS
安全套接层 SSL 由Netscape于1994年开发，广泛应用于基于万维网的各种网络应用（但不限于万维网应用）。
SSL 作用在端系统应用层的 HTTP 和运输层之间，在 TCP 之上建立起一个安全通道，为通过 TCP 传输的应用层数据提供安全保障。
1996年发布 SSL 3.0，成为 Web 安全的事实标准。
1999年，IETF 在 SSL 3.0 基础上推出了传输层安全标准 TLS，为所有基于 TCP 的网络应用提供安全数据传输服务。
Notes: n

## Slide 37: SSL / TLS 的位置
在发送方，SSL 接收应用层的数据，对数据进行加密，然后把加了密的数据送往 TCP 套接字。在接收方，SSL 从 TCP 套接字读取数据，解密后把数据交给应用层。
互联网
IP
应用层（HTTP）
网络接口层
TCP
SSL/TLS
IP
应用层（HTTP）
网络接口层
TCP
SSL/TLS
Notes: e

## Slide 38: SSL 和 TLS
SSL / TLS建立在可靠的 TCP 之上，与应用层协议独立无关。
SSL / TLS 已被所有常用的浏览器和万维网服务器所支持。
SSL / TLS基本目标：实现两个应用实体之间的安全可靠通信。
Notes: n

## Slide 39: SSL 和 TLS
应用层使用 SSL 最多的就是 HTTP，但 SSL 并非仅用于 HTTP，而是可用于任何应用层的协议。
应用程序 HTTP 调用 SSL 对整个网页进行加密时，网页上会提示用户，在网址栏原来显示 http 的地方，现在变成了 https。在 http 后面加上的s代表 security，表明现在使用的是提供安全服务的 HTTP 协议（TCP 的 HTTPS 端口号是 443，而不是平时使用的端口号 80）。
Notes: n

## Slide 40: SSL 提供的安全服务
(1) SSL 服务器鉴别，允许用户证实服务器的身份。支持 SSL 的客户端通过验证来自服务器的证书，来鉴别服务器的真实身份并获得服务器的公钥。
(2) SSL 客户鉴别，SSL 的可选安全服务，允许服务器证实客户的身份。
(3) 加密的 SSL 会话，对客户和服务器间发送的所有报文进行加密，并检测报文是否被篡改。
Notes: n

## Slide 41: SSL 安全会话建立过程
浏览器 A
服务器 B
A 支持的加密算法
B 选定的加密算法
B 的数字证书
用 B 的公钥加密的秘密数
会话密钥的产生完成
数据传输（用会话密钥加密）
协商加密算法
用 CA 发布的公钥
鉴别 B 的证书
产生秘密数
用秘密数产生
会话密钥
用秘密数
产生会话密钥
协商加密算法
t
t
顾客







Notes: n

## Slide 42: SSL 安全会话建立过程
(1) 协商加密算法。 浏览器 A 向服务器 B 发送浏览器的 SSL 版本号和一些可选的加密算法。 B 从中选定自己所支持的算法（如RSA），并告知 A。
(2) 服务器鉴别。 服务器 B 向浏览器 A 发送包含其 RSA 公钥的数字证书。 A 使用该证书的认证机构 CA 的公开发布的RSA公钥对该证书进行验证。
(3) 会话密钥计算。由浏览器 A 随机产生一个秘密数。 用服务器 B 的 RSA 公钥进行加密后发送给 B。 双方根据协商的算法产生共享的对称会话密钥。
(4) 安全数据传输。 双方用会话密钥加密和解密它们之间传送的数据并验证其完整性。
Notes: n

## Slide 43: 7.6.3 应用层的安全协议
本节仅讨论应用层中有关电子邮件的安全协议。
发送电子邮件是个即时的行为。发送方 A 和接收方 B 并不会为此而建立任何会话。
电子邮件安全协议就应当为每种加密操作定义相应的算法，以及密钥管理、鉴别、完整性保护等方法。
Notes: n

## Slide 44: PGP (Pretty Good Privacy)
PGP (Pretty Good Privacy) 是一个完整的电子邮件安全软件包，包括加密、鉴别、电子签名和压缩等技术。
PGP 并没有使用什么新的概念，它只是将现有的一些算法如 MD5，RSA，以及 IDEA 等综合在一起而已。
虽然 PGP 已被广泛使用，但 PGP 并不是互联网的正式标准。
Notes: e

## Slide 45: PGP 工作原理
假定 A 向 B 发送电子邮件明文 X，使用 PGP 进行加密。
A 有三个密钥：A 的私钥、B 的公钥和 A 生成的一次性密钥。
B 有两个密钥：B 的私钥和 A 的公钥。
PGP 提供电子邮件的安全性、发送方鉴别和报文完整性。
A 的私钥
X
散列
H
加密
报文摘要
报文鉴别码
MAC

X
一次性密钥
加密
B 的公钥

加密
A
邮件
发送
在发送方 A 的 PGP 处理过程
Notes: n

## Slide 46: 发送方 A 的工作
(1) 对明文邮件 X 进行 MD5 运算，得出 MD5 报文摘要 H。用 A 的私钥对 H 进行加密（即数字签名），得出报文鉴别码 MAC，把它拼接在明文 X 后面，得到扩展的邮件 (X, MAC)。
(2) 使用 A 自己生成的一次性密钥对扩展的邮件 (X, MAC)进行加密。
(3) 用 B 的公钥对 A 生成的一次性密钥进行加密。
(4) 把加了密的一次性密钥和加了密的扩展的邮件发送给 B。
Notes: n

## Slide 47: PGP 工作原理
假定 A 向 B 发送电子邮件明文 X，使用 PGP 进行加密。
A有三个密钥：A 的私钥、B 的公钥和 A 生成的一次性密钥。
B有两个密钥：B 的私钥和 A 的公钥。
PGP 提供电子邮件的安全性、发送方鉴别和报文完整性。
在接收方 B 的 PGP 处理过程
A 的公钥
MD5 运算
X
一次性密钥
B 的私钥
加密的
扩展的邮件
解密
加密的密钥
解密
解密
H
报文摘要
H(X)
报文摘要
比较
接收
MAC
Notes: n

## Slide 48: 接收方 B 的工作
(1) 把被加密的一次性密钥和被加密的扩展报文 (X, MAC) 分离开。
(2) 用 B 自己的私钥解出 A 的一次性密钥。
(3) 用解出的一次性密钥对报文进行解密，然后分离出明文 X 和 MAC。
(4) 用 A 的公钥对 MAC 进行解密（即签名核实），得出报文摘要 H。这个报文摘要就是 A 原先用明文邮件 X 通过 MD5 运算生成的那个报文摘要。
(5) 对分离出的明文邮件 X 进行 MD5 报文摘要运算，得出另一个报文摘要 H(X)。把 H(X) 和前面得出的 H 进行比较，是否和一样。如一样，则对邮件的发送方的鉴别就通过了，报文的完整性也得到肯定。
Notes: n

## Slide 49: 7.7 系统安全：防火墙与入侵检测
7.7.1 防火墙
7.7.2 入侵检测系统

## Slide 50: 7.7.1 防火墙
防火墙是由软件、硬件构成的系统，是一种特殊编程的路由器，用来在两个网络之间实施访问控制策略。
访问控制策略是由使用防火墙的单位自行制订的，为的是可以最适合本单位的需要。
防火墙内的网络称为“可信的网络”(trusted network)，而将外部的因特网称为“不可信的网络”(untrusted network)。
防火墙可用来解决内联网和外联网的安全问题。
Notes: n

## Slide 51: 防火墙在互连网络中的位置
内联网
可信的网络
不可信的网络
分组过滤
路由器
分组过滤
路由器
应用网关
外局域网
内局域网
防火墙
G
互联网
防火墙的里面
防火墙的外面
Notes: e

## Slide 52: 防火墙的功能
防火墙的功能有两个：阻止和允许。
“阻止”就是阻止某种类型的通信量通过防火墙（从外部网络到内部网络，或反过来）。
“允许”的功能与“阻止”恰好相反。
防火墙必须能够识别通信量的各种类型。不过在大多数情况下防火墙的主要功能是“阻止”。
Notes: e

## Slide 53: 防火墙技术一般分为两类
分组过滤路由器
  是一种具有分组过滤功能的路由器，它根据过滤规则对进出内部网络的分组执行转发或者丢弃（即过滤）。过滤规则基于分组的网络层或运输层首部的信息，例如：源/目的 IP 地址、源/目的端口、协议类型（TCP 或 UDP）等。
  分组过滤可以是无状态的，即独立地处理每一个分组。也可以是有状态的，即要跟踪每个连接或会话的通信状态，并根据这些状态信息来决定是否转发分组。
Notes: n

## Slide 54: 防火墙技术一般分为两类
应用网关也称为代理服务器(proxy server)
  它在应用层通信中扮演报文中继的角色。
  一种网络应用需要一个应用网关，例如 万维网缓存就是一种万维网应用的代理服务器。
  在应用网关中，可以实现基于应用层数据的过滤和高层用户鉴别。
  所有进出网络的应用程序报文都必须通过应用网关。
  应用网关也有一些缺点：
    首先，每种应用都需要一个不同的应用网关。
    其次，在应用层转发和处理报文，处理负担较重。
    另外，对应用程序不透明，需要在应用程序客户端配置应用网关地址。
Notes: n

## Slide 55: 7.7.2 入侵检测系统
防火墙试图在入侵行为发生之前阻止所有可疑的通信。
入侵检测系统 IDS (Intrusion Detection System)能够在入侵已经开始，但还没有造成危害或在造成更大危害前，及时检测到入侵，以便尽快阻止入侵，把危害降低到最小。
Notes: e

## Slide 56: 7.7.2 入侵检测系统
IDS 对进入网络的分组执行深度分组检查，当观察到可疑分组时，向网络管理员发出告警或执行阻断操作（由于 IDS 的“误报”率通常较高，多数情况不执行自动阻断）。
IDS 能用于检测多种网络攻击，包括网络映射、端口扫描、DoS 攻击、蠕虫和病毒、系统漏洞攻击等。
Notes: n

## Slide 57: 两种入侵检测方法
基于特征的 IDS 维护一个所有已知攻击标志性特征的数据库。
这些特征和规则通常由网络安全专家生成，机构的网络管理员定制并将其加入到数据库中。
基于特征的 IDS 只能检测已知攻击，对于未知攻击则束手无策。
Notes: n

## Slide 58: 两种入侵检测方法
基于异常的 IDS 通过观察正常运行的网络流量，学习正常流量的统计特性和规律。当检测到网络中流量某种统计规律不符合正常情况时，则认为可能发生了入侵行为。
至今为止，大多数部署的 IDS 主要是基于特征的，尽管某些 IDS 包括了某些基于异常的特性。
Notes: n

## Slide 59: 7.8 一些未来的发展方向
网络安全是一个很大的领域。对于有志于这一领域的读者，可在下面几个方向作进一步的研究：
1．椭圆曲线密码 (Elliptic Curve Cryptography，简写为 ECC) 与 AES —— 这一系统现在已广泛用于电子护照中，也是下一代金融系统使用的加密系统。
2．移动安全 (Mobile Security) —— 移动通信带来的广泛应用（如移动支付，Mobile Payment）向网络安全提出了更高的要求。
3．量子密码 (Quantum Cryptography) —— 量子计算机的到来将使得目前许多使用中的密码技术无效，后量子密码学（Post-Quantum Cryptography）的研究方兴未艾。