## Slide 1
1、 互联网从工作方式上可以划分为两大块：边缘部分：由 [所有连接在互联网上的主机] 组成。这部分是 [用户] 直接使用的，用来进行 [通信] 和 [资源共享] ；核心部分：由 [大量网络] 和 [连接这些网络的路由器] 组成，这部分是为 [边缘部分] 提供服务的。在网络核心部分起特殊作用的是 [路由器] 。其任务是 [转发收到的分组] 。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
9分
Notes: 所有连接在互联网上的主机、用户、通信、资源共享。大量网络、连接这些网络的路由器、边缘部分、路由器、转发收到的分组

## Slide 2
2、电路交换在端和端之间建立 [连接] ，必须经过 [物理通路] （占用通信资源）—— [通信] （一直占用通信资源）—— [释放连接] （归还通信资源）三个步骤的交换方式。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
4分
Notes: 连接、物理通路、通信、释放连接

## Slide 3
3、分组交换无需建立连接，采用 [存储转发] 技术。在发送端，先把较长的 [报文] （要发送的整个数据块）划分成较短的、固定长度的数据段，前面添加上 [首部] 构成 [分组] 。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
4分
Notes: 存储转发、报文、首部、分组

## Slide 4
4、如果要连续传送大量的数据，且传输时间远大于连接建立时间，则传输速率快的交换方式是：
电路交换
报文交换
分组交换
B
C
提交
单选题
1分
A

## Slide 5
5、需要预先分配传输带宽的交换方式：
分组交换
电路交换
报文交换
A
C
提交
单选题
1分
B

## Slide 6
6、采用存储转发技术，整个报文作为数据传输单元，不进行拆分的交换方式是：
分组交换
电路交换
报文交换
A
B
提交
单选题
1分
C

## Slide 7
7、无需建立连接，采用存储转发技术。在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段，前面添加上首部后作为数据传输单元的交换方式是：
分组交换
电路交换
报文交换
B
C
提交
单选题
1分
A

## Slide 8
8、在网络边缘的端系统之间的通信方式中，通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方的是：
客户-服务器方式
对等方式
A
提交
单选题
1分
B