## Slide 1
1、运送消息的实体是：
数据
信号
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: A

## Slide 2
2、数据的电气的或电磁的表现是：
消息
信号
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: B

## Slide 3
3、从自同步能力来看，不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率，既没有自同步能力。
对
错
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: A

## Slide 4
4、曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码没有自同步能力。
对
错
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: B

## Slide 5
5、最基本的二元制调制方法有以下几种： [调幅] 、 [调频] 和 [调相] 。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
3分
Notes: 1.调幅、2.调频、3.调相

## Slide 6
6、从概念上讲，限制码元在信道上的传输速率的因素有以下两个： [信道能够通过的频率范围] 和 [信噪比] 。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分
Notes: 1.信道能够通过的频率范围、2.信噪比

## Slide 7
7、香农公式表明：信道的带宽或信道中的信噪比越大，信息的极限传输速率就越高。
对
错
A
B
提交
最多可选1项
投票
Notes: A

## Slide 8
8、分别采用四种编码形式表示如下比序列：0100 1101