## Slide 1
1、以下共享信道方法属于静态划分信道技术的是：
频分复用
时分复用
波分复用
码分复用
A
B
C
D
提交
随机接入
E
受控接入
F
投票
最多可选2项
Notes: ABCD

## Slide 2
2、以下共享信道方法属于动态媒体接入控制技术的是：
频分复用
时分复用
波分复用
码分复用
A
B
C
D
提交
随机接入
E
受控接入
F
投票
最多可选2项
Notes: EF

## Slide 3
3、局域网的网络拓扑不包括：
星形网
环形网
树形网
总线网
A
B
C
D
提交
投票
最多可选1项
Notes: C

## Slide 4
4、IEEE 802 委员会把局域网的数据链路层拆成两个子层，即 [逻辑链路控制] 子层和 [媒体接入控制] 子层。与接入到传输媒体有关的内容都放在 [MAC] 子层。不管采用何种协议的局域网，对 [LLC] 子层来说都是透明的。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
4分
Notes: 1.逻辑链路控制、2.媒体接入控制、3.MAC、4.LLC

## Slide 5
5、为了通信的简便，以太网采取了两种重要的措施： [采用较为灵活的无连接的工作方式]和 [以太网发送的数据都使用曼彻斯特编码] 。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分
Notes: 1.采用较为灵活的无连接的工作方式、2.以太网发送的数据都使用曼彻斯特编码

## Slide 6
6、CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)含义： [载波监听] 、 [多点接入] 和 [碰撞检测]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
3分
Notes: 1.多点接入、2.载波监听、3.碰撞检测

## Slide 7
7、以太网的端到端往返时延 [2t] 称为争用期，或 [碰撞窗口] 。10 Mbit/s 以太网取 [2u] 为争用期的长度。对于 10 Mbit/s 以太网，在争用期内可发送 [64] 字节。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
4分
Notes: 一. 2t、 二.碰撞窗口 、 三. 51.2u、 四. 64

## Slide 8
8、以太网的最短有效帧长是（ ）字节。
8
16
32
64
A
B
C
D
提交
最多可选1项
投票
Notes: D

## Slide 9
9、使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个 [总线网] ，各工作站使用的还是 [CSMA/CD协议] 协议，并共享逻辑上的总线。集线器很像一个多接口的转发器，工作在 [物理层] 。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
3分
Notes: 1.总线网、2.CSMA/CD协议、3.物理层