## Slide 1
1、数据报经由路由器的 IP 地址会出现在 IP 数据报的首部中。
对
错
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: B

## Slide 2
2、每一段链路上，帧的源地址和目的地址都要发生变化。
对
错
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: A

## Slide 3
3、不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用 [硬件地址] 。 每一个主机都设有一个 [ARP 高速缓存] ，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 [IP 地址] 到 [硬件地址] 的映射表。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
4分
Notes: 硬件地址 ARP 高速缓存 IP 地址 硬件地址

## Slide 4
4、ARP 是解决同不同局域网之间的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
对
错
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: B

## Slide 5
5、从 IP 地址到硬件地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
对
错
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: A

## Slide 6
6、一个 IP 数据报由首部和 [数据] 两部分组成。首部的前一部分是固定长度，共 [20 字节] 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分
Notes: 数据 20 字节

## Slide 7
7、IP 的首部长度的最大值是 （ ）字节。
20
45
60
1024
A
B
C
D
提交
投票
最多可选1项
Notes: C

## Slide 8
8、IP数据报的最大长度为( )字节。
255
16383
32767
65535
A
B
C
D
提交
投票
最多可选1项
Notes: D

## Slide 9
9、IP首部检验和采用的是（ ）算法。
CRC
16 位二进制反码求和
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: B