## Slide 1
1、（ ）是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
RIP
OSPF
BGP
A
B
C
提交
投票
最多可选1项
Notes: C

## Slide 2
2、BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。
对
错
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: A

## Slide 3
3、一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人使用 （ ）交换路由信息。
IP分组
TCP连接
A
B
提交
UDP报文
C
投票
最多可选1项
Notes: B

## Slide 4
4、路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的 [专用计算机] ，其任务是 [转发分组] 。整个的路由器结构可划分为两大部分： [路由选择部分] 和分组转发部分。其中，分组转发由三部分组成： [交换结构]、[一组输入端口]和 [一组输出端口] 。
作答
填空题
6分
Notes: 专用计算机 路由选择部分 交换结构 一组输入端口 一组输出端口

## Slide 5
5、专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。
对
错
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: A

## Slide 6
6、利用公用的 [互联网] 作为本机构各专用网之间的通信载体，这样的专用网又称为 [虚拟专用网VPN] 。可以用使用IP [隧道] 技术实现。
作答
填空题
3分
Notes: 互联网 虚拟专用网VPN 隧道

## Slide 7
7、在专用网内部主机与外部主机通信时，在NAT路由器上发生了两次地址转换，分别是（ ）。
离开专用网时：替换源地址，将内部地址替换为全球地址；
离开专用网时：替换目的地址，将全球地址替换为内部地址；
进入专用网时：替换目的地址，将全球地址替换为内部地址；
进入专用网时：替换源地址，将内部地址替换为全球地址；
A
B
C
D
提交
投票
最多可选2项
Notes: A C

## Slide 8
8、专用网内部的主机可以充当互联网服务器使用。
对
错
A
B
提交
投票
最多可选1项
Notes: B