## Slide 1: 第四章 4.2.2-4.2.6课后作业

## Slide 2: 请写到作业本上
1、IP数据报中的首部检验和并不检验数据报中的数据。这样做的最大好处是什么？缺点是什么？
2、主机A发送IP数据报给主机B,途中经过了5个路由器。试问在IP数据报的发送过程总共使用几次ARP？
3、一个3200位长的TCP报文传到IP层，加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器链接起来。但第二个居于万所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的“数据”当然指的是局域网看见的数据）？