## Slide 1: 第五章 5.4-5.6课后作业

## Slide 2: 请写到作业本上
1、假设使用连续ARQ协议，发送窗口大小是3，而序列范围[0,15],而传输媒体保证在接收方能够按序收到分组。在某时刻，在接收方，下一个期望收到序号是5。
试问：
①在发送方的发送窗口中可能有出现的序号组合有哪几种？
②接收方已经发送出去的、但在网络中（即还未到达发送方）的确认分组可能有哪些？说明这些确认分组是用来确认哪些序号的分组。

## Slide 3: 请写到作业本上
2、主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段,其序列号分别是70和100。试问：
（1）第一个报文段携带了多少字节的数据？
（2）主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少？
（3）如果B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是180，试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节？
（4）如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认。试问这个确认号应当是多少？

## Slide 4: 请写到作业本上
3、假定TCP在开始建立连接时，发送方设定超时重传时间RTO=6秒。
(1)当发送方收到对方的连接确认报文段时，测量出RTT。样本值为1.5秒，试计算现在的RTO值。
(2)当发送方发送数据报文段并收到确认时，测量出RTT样本值为2.5秒，试计算现在的RTO值。
4、写出下列英文术语缩写的全称和中文译名
ARQ MSS RTO