## Slide 1
第 1 章 计算机系统结构的基本概念
1.1 计算机系统的多级层次结构
1.2 计算机系统结构、 组成与实现
1.3 计算机系统的软硬取舍、性能评测及定量设计原理
1.4 软件、应用、器件对系统结构的影响
1.5 系统结构中的并行性发展和计算机系统的分类

## Slide 2
1.2计算机系统结构、组成与实现
1.2.1 计算机系统结构、组成、实现的定义和内涵
计算机系统结构（ System Architecture）是对计算机系统中各机器级之间界面的划分和定义，以及对各级界面上、下的功能进行分配。
——广义的定义
注意：不同角度看到的系统不同。
（高级语言程序员与机器语言程序员）。
1964年，IBM/360系列机的总设计工程师G.M.Amdahl等人提出：
是从机器语言程序员的角度所看到的系统的属性，即概念上的结构和功能上的行为。也称体系结构。
——狭义的定义

## Slide 3
计算机系统结构（狭义即本书）：
概念性结构：软、硬件功能的分配。
功能特性：软、硬件之间的界面。
——从机器语言程序员的角度
透明性：
有些级别的属性从某个角度是看不到的，简称透明。
——不同角度看到的属性不同。
好处：简化该级设计，但无法控制，可能带来不同影响。
——正确设计取舍。

## Slide 4
通用计算机的系统结构属性：
数据表示：硬件直接认别和处理的数据类型
寻址技术：编址方式、寻址方式和定位方式
寄存器定义：寄存器的定义、数量和使用规则
指令系统：指令的操作类型、格式、排序等
存储系统：要求速度高、容量大、价格便宜
中断系统：中断类型、中断级别和响应方式
输入输出系统：数据交换方式、交换过程控制
机器工作状态：定义和切换方式，如内核态、执行态、管理态和用户态
系统信息保护：保护方式和保护机构等。

## Slide 5: 计算机组成（Computer Organization）
系统结构的逻辑实现，包括机器级内部的数据流和控制流的组成以及逻辑设计等。
研究内容：再所希望的信价比下，怎样更合理地把各种设备和部件组织成计算机，来实现确定的系统结构。

## Slide 6: 计算机实现（Computer Implementation）
计算机组成的物理实现
研究各部件的物理结构、机器的制造技术和工艺等，是计算机组成的物理实现。它着眼于器件技术和微组装技术。

## Slide 7: 举例
指令系统
  指令系统的确定----系统结构
  指令的实现----------组成
  具体电路、器件设计及装配技术---实现
乘法指令
  是否设乘法指令---系统结构
  用高速乘法器还是加法器移位器实现---组成
  器件的类型、数量及组装技术的确定---实现

## Slide 8: 系统结构、组成和实现三者的相互关系
具有相同系统结构的计算机可以采用不同的组成，一种计算机组成可以采用多种不同的计算机实现；
采用不同的系统结构会使可以采用的组成技术产生差异，计算机组成也会影响系统结构；

## Slide 9: 一种计算机系统结构，可以采用不同的组成
一种计算机系统结构 | 可以采用不同的组成 | 性能与价格 | 考虑因素
1。设计指令系统 | 1。指令间顺序执行 | 速度慢、价格低 | 性能价格比
 | 2。指令间重叠执行 | 速度快、价格高 | 
2。乘法指令 | 1。用加法器、移位器 | 速度慢、价格低 | 性能价格比、乘法指令使用频度
 | 2。用专门乘法器 | 速度快、价格高 | 

## Slide 10: 不同系统结构的影响（举例）
A:=B+C D:=E*F
面向寄存器：
LOAD R1,B
ADD R1,C
STORE R1,A
LOAD R2,E
MPY R2,F
STORE R2,D
面向的主存三地址寻址：
ADD B,C,A
MPY E,F,D

## Slide 11: 系统结构、组成和实现三者的相互关系
计算机组成的设计，其上决定于计算机系统结构，其下又受限于所用的实现技术，它的发展促进了实现技术的发展，也促进了结构的发展；
计算机实现，特别是器件技术的发展是计算机系统结构和组成的基础，促进了组成与结构的发展；
随着技术的发展，三者关系融合于一体，难以分开，在相互促进中发展。
学习方法
  从内到外：数字逻辑-> 组成-> 系统结构
  从外到内：系统结构-> 组成
  建议：计算机专业，从内到外
  软件工程专业，从外到内

## Slide 12: 学习的重要性
2000年IEEEE-CS教学计划和数据结构一起作为主干课。
有助于理解不同时期出现的新概念和新技术
  如：Cache、相联、CISC、RISC、Cluster、SMP、MPP、网格计算、多核技术等。
与之有关的课程：
  计算机组成、操作系统、编译原理、汇编语言、高级语言、计算机网络、微机原理与接口、嵌入式系统等

## Slide 13: 计算机系统的课程体系
计算机系统结构
Computer Architecture
计算机组成
Computer Organization
计算机实现
Computer Implementation
程序员所看的计算机
系统的属性
计算机系统的逻辑实现
计算机系统的物理实现

## Slide 14: What’s Computer Architecture?
The attributes of a [computing] system as seen by the programmer, i.e., the conceptual structure and functional behavior, as distinct from the organization of the data flows and controls the logic design, and the physical implementation.
Amdahl, Blaaw, and Brooks, 1964
SOFTWARE