## Slide 1: 第二章 数据表示、寻址方式与指令系统

## Slide 2: 目录
数据表示
寻址方式
指令系统的设计和优化
指令系统的发展和改进

## Slide 3
2.1数据表示
一、数据结构和数据表示
二、高级数据表示
1．自定义数据表示
2．向量数组数据表示和向量处理机
3．堆栈数据表示和堆栈计算机
三、是否引用某种数据表示的两个原则：
四、浮点数尾数基值大小和下溢处理方法的选择
1．浮点数尾数基值的选择
2．浮点数尾数的下溢处理方法

## Slide 4: 一、数据结构和数据表示
数据表示
定义：机器硬件能直接识别和引用的数据类型。
条件：相应的运算指令和运算硬件(处理部件)。
分类：基本数据表示、高级数据表示
目标：
  缩小高级语言和机器语言间的语义差别
  提高性能/价格
  节省处理时间和存储空间
实现：最小的存储空间、最简单的存取算法。

## Slide 5: 数据表示与数据结构
数据表示：指的是能由机器硬件直接识别和引用的数据类型。由硬件实现的数据类型
数据结构：面向计算机系统软件、面向应用领域所需处理的数据类型。由软件实现的数据类型。
  目标：最大限度满足应用要求、最简化的方法实现。
  实现：通过数据表示和软件映象相结合方法实现。
数据表示是数据类型的子集。
数据表示的确定实质上是软、硬件的取舍问题
数据结构和数据表示是软、硬件的界面

## Slide 6: 数据类型
定义：具有一组值的集合，且定义了作用于该集合的操作集。
  目的：防止不同类型数据间的误操作。
  分类：基本类型、结构类型。
基本数据类型
  内容：二进制位、二进制位串、整数、十进制数、浮点数、字符、布尔数等。
结构数据类型定义：由一组相互有关的数据元素复合而成的数据类型。
  分类：系统数据类型、用户自定义数据类型
  内容：数组、字符串、向量、堆栈、队列、记录等

## Slide 7: 数据表示中应表达的内容
数值的表达
  进位制数、负数、小数点的方式
字符和符号的表达 ASCII码
数据单位的表达
  字：逻辑单位，一条指令处理的数据单位。32Bit,
  字节、半字、字、双字
数据的属性
  类型、存放的位置、对数据的约束

## Slide 8: 数据表示的发展
定点数据表示
  用定点数表示浮点数
  不方便而低效
十进制运算的需要增加了相应硬件和指令，直接处理二-十进制数
50年代提出变址操作，为向量、阵列提供方便。
  用循环遍历向量和阵列
可变长字符串数据表示
  支持串数据结构的实现
  用于输入、输出、事务处理和编译

## Slide 9: 二、高级数据表示
自定义数据表示（Self_defining）
  带标识符的数据表示
  数据描述符
向量数组数据表示
堆栈数据表示

## Slide 10
二、高级数据表示
1．自定义数据表示
自定义数据表示是为缩短高级语言和机器语言的语义差距引出来的。
例如： int a,b; a=a+b; float c,d; c=c+d;
编译时：整数加操作码 a,b; 浮点数加操作码 c,d;
相同运算对应不同操作码，编译负担重。
改进：数据类型与数据本身联系到一起
加操作码 整数a,整数b； 加操作码 浮点数c,浮点数b;
它又有标志符数据表示和数据描述符两类。

## Slide 11
⑴ 标志符数据表示：
标志符数据表示是让数据字本身带有数据或信息的类型标志。标志符由编译程序建立，对高级语言源程序应设计成透明的。
标志符虽然主要用于指明数据类型，但还可以用于指明机器内所用信息的各种类型，如指明是数值，控制信息，地址还是指令字。

## Slide 12: 带标识符的数据表示 ：将数据类型与数据本身联系在一起。
主要用于指明数据类型（如二进制整数、十进制整数等），也可用于指明及其内部所用信息的各种类型。
对高级程序员透明。
类型标志
数据值

## Slide 13: 带标识符的数据表示的优缺点
优点:
简化指令系统和程序设计
简化编译程序
便于一致性校验
能由硬件自动完成数据类型的变换
支持数据库系统的实现与数据类型无关的要求
为软件调试和应用软件开发提供支持；
缺点：
使程序所占用的主存空间增加（如下图）
降低指令的执行速度；

## Slide 14: 采用标识符缩短操作码而节省程序空间
A
B
采用标识符
数据字增长
不采用标识符
数据（少）
指令（多）
采用标识符
指令字缩短
通常有面积B>面积A

## Slide 15
⑵ 数据描述符
对于复杂的数据结构，如向量、矩阵、多维数组、记录等，其中有许多连续存放的数据的属性都是相同的，没有必要让每一个数据都带有标志符。因此，在表示多维或结构比较复杂的数据时使用数据描述符。
数据描述符与标志符的主要区别是：标志符通常只作用于一个数据，而数据描述符要作用于一组数据。因此，标志符通常与数值一起存放在同一个数据单元中，而数据描述符一般单独存放，独立占据一个存储单元。

## Slide 16
描述符用来描述一组数据的属性，包括整个数据块的访问地址，长度及其它特征或信息等。如下图1所示
工作过程：如下图2所示
数据描述符描述二维阵列例：如下图3所示。

## Slide 17: 数据描述符例
101
各种标识位
长度
地址
000
数据
描述符
数据
目的：描述复杂和多维的结构类型。

## Slide 18: 描述符的工作过程例
101
000
000
101
101
101
X
Y
操作码
指令
描述符
描述符
地址生成逻辑
（数据）
（数据）
数据块
数据块
主存储器
···
···
···

## Slide 19
101
3
101
4
101
4
101
4
000
a11
000
a12
000
a13
000
a14
000
a21
000
a22
000
a23
000
a24
000
a31
000
a32
000
a33
000
a34

## Slide 20: 优点：
实现阵列数据的索引比变址方法实现的好，而且能检查程序设计中阵列越界错误。
为向量、数组数据结构的实现提供一定的支持，有利于简化编译中的代码生成。

## Slide 21: 2、向量数组数据表示
举例：计算 i=10、11….1000
C语言：for (i=10; i<=1000; i++)
C[i]=a[i]+b[i]
向量加
参数A
参数B
参数C

## Slide 22: 向量数据表示： C=A+B
A0
A3
A2
A1
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
C0
C3
C2
C1
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
源向量A
结果向量C
位移量Ad=4
基址Ab
起始地址
As=4
Ae=12－4=8
Cd
基址Cb
起始地址
Cs=4
Ce=12－4=8
B0
B3
B2
B1
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
源向量B
位移量Bd=4
基址Bb
起始地址
Bs=4
Be=12－4=8

## Slide 23
向量处理机（向量计算机）（Vector Processor）：具有向量表示和相应的向量运算指令的计算机。
标量处理机（标量计算机）（Scalar Processor）：不具有向量表示和相应的向量运算指令的计算机。

## Slide 24: 优点：
可快速形成元素地址
便于实现把向量各元素成块预取
与一条指令对整个向量、数组高速处理
方便判断越界
可对稀疏向量、数组压缩存储：如下图所示
编译程序简单

## Slide 25: 稀疏向量的压缩
A0
A3
A4
A5 (0)
A6 (0)
A7
A1 (0)
A2 (0)
0
1
2
3
5
6
4
7
1
A0
0
A1
0
A2
0
A6
1
A3
1
A4
1
A7
0
A5
A0
稀疏向量
A3
A4
A7
压缩向量
Z向量（有序位向量）

## Slide 26: 3、堆栈数据表示
目的：有利于编译和子程序调用。
堆栈机器：具有堆栈数据表示的机器。
区别于存储器栈，实现：
  若干高速寄存器组成的硬件堆栈，并附加控制电路让它与主存中的堆栈区在逻辑上组成一个整体，使堆栈的访问速度是寄存器的，堆栈的容量是主存的；
  有很丰富的堆栈操作类指令且功能很强，直接可对堆栈中的数据进行各种运算和处理；
  有力地支持高级语言程序的编译；逆波兰表达式
  有力地支持子程序的嵌套和递归调用。

## Slide 27: 堆栈数据表示例
有力地支持高级语言程序的编译；逆波兰表达式
  F=A*B+C/(D-E)
  逆波兰表达式 AB*CDE-/+

## Slide 28: 三、引入高级数据表示的原则
看系统的效率是否提高，是否减少了实现时间和所需的存储空间；
  举例1：两个200*200的二维定点数组相加
  PL/1 A=A+B,
  无阵列型：优化后机器指令6条
  4条，每条循环 200*200=40000
  有阵列型：1条指令，减少4*40000=160000次

## Slide 29: 三、引入数据表示的原则（续）
看引入数据表示后，其通用性和利用率是否高；
  通用性：是否对多种数据结构均适用。
  利用率：硬件设置大小的选择。（性价比）
数据结构的发展总是优先于机器的数据表示，应尽可能为数据结构提供更多的支持。

## Slide 30
四、浮点数尾数基值大小和下溢处理方法的选择
早期的计算机只有定点数据表示，这种计算机的优点是硬件结构比较简单，但缺点明显。
1．编程困难。程序设计人员必须首先确定机器小数点的位置，并把所有参与运算的数据的小数点都对齐到这个位置上，然后机器才能正确进行运算。
2．表示数的范围小。从另一个角度看，为了能表示两个大小相差很大的数据，需要有很长的机器字长。
3．数据存储单元的利用率往往很低。例如，为了把小数点的位置定在数据最高位前面，必须把所有参与运算的数据至少都除以这些数据中的最大数，只有这样才能把所有数据都化成纯小数，因而会造成很多数据有大量的前置零，从而浪费了许多数据存储单元。

## Slide 31
图 2－7 浮点数的一般格式
1．浮点数表示
浮点数存储格式：
按浮点数表示格式的含义，浮点数的值应当是
rm阶值×尾数值。

## Slide 32
图 2－8 浮点数可表示实数域中的值

## Slide 33
rm:浮点数尾数的基。
一个rm进制的数位是用［log2 rm］ 个机器位数来表示
尾数的机器位数为m时，相当于rm进制的尾数共有m′个数位，其权值由小数点开始向右依次为 。
例如，rm=2 时，m′为m;
rm=16 时，m′为m/4;
rm=10 时， m′为m/4。
注意：当rm为 2 的整数次幂时，就有特例： 。 所谓以rm为尾数基值的浮点数就是当其尾数右移一个rm进制数位时，为保持数值不变， 阶码才增 1。

## Slide 34
简化问题，引入非负阶、正尾数且规格化浮点数。
其中，规格化正尾数：正尾数小数点后的第1个rm进制数位不是0的数。
最小正尾数值：rm进制尾数的小数点后第1个rm进制数位为“1”，其余数位为全“0”的数值，即1×r-1m。
最大正尾数值：rm进制尾数各数位均为rm-1 。
在小数点后， rm进制的第m′个数位上加上1，即加上rm-m′ ，就会使整个尾数值变为1。所以，可表示的最大尾数值应当是为1-rm-m′ 。

## Slide 35
非负阶，最小阶：阶值部分为全“0”，最小阶为0。
最大阶：阶值部分p位为全“1”，所以，最大阶为2p-1。阶的个数由阶值0到2p-1，共有2p个。
浮点数的值应当是r阶值m×尾数值。
可表示的最小值：阶为非负阶的最小值0，尾数为规格化最小正尾数值，即r0m×r-1m=r-1m；
可表示的最大值：阶为正的最大值2p-1，尾数为规格化正尾数最大值，即： 。

## Slide 36
可表示的规格化数的总个数：阶的个数与可表示尾数的个数的乘积。
由于尾数m′个rm进制数位中，每个数位均可以有0～(rm-1)，共有rm个码，所以，尾数的编码总个数为rmm′个，但应当去掉小数点后第1个rm进制数位是0的那些非规格数。显然，非规格化尾数的个数占了全部尾数可编码总数的1/rm的比例。所以，可表示的浮点数规格化数的总个数就为2p×rm m′(1-1/rm)。

## Slide 37
表 2.1 采用尾基为rm的浮点数表示的特性及其举例

## Slide 38
实际上浮点数表示方法要研究的关键问题是：在数据字长已经确定的前提下，研究各种浮点数表示方式的表数范围、表数精度、表数效率及它们之间的关系等，并且企图寻找到一种具有最大表数范围、最高表数精度和最优表数效率的浮点数表示方法。
浮点数总的字长确定之后，如果增大其中的阶码位数p, 则可以扩大可表示数的范围，但因其中的尾数位数m 减少，而会使可表示的精度降低。当p、m 位数定好后，尾数采用什么进制m’也会影响到可表示数的范围、个数和精度等。

## Slide 39
结论：
为了扬长避短，在巨、大、中型机上，浮点数尾数基值宜取大些，而在微、小型机上，数的表示范围不大，速度不要求太高，主要是字长短，精度低，所以，值宜取小些为好。

## Slide 40
2．浮点数尾数的下溢处理方法
在浮点数的运算中，为减少因尾数右移出规定字长所造成的精度损失，可对尾数超出字长部分作适当的处理，从而引出了各种不同的尾属下溢处理方法。

## Slide 41
⑴ 截断法：将尾数超出机器字长的那部分简单截掉。
最大误差：在整数二进制运算时接近于1，在分数二进制运算时接近于2-m（rm=2,m=2为例）
缺点：平均误差为负且较大，无法调节。
优点：实现起来非常容易。
注意：由于通用计算机在1秒钟内要进行几千万次以上的运算，积累误差是必须要考虑的，因此，在运算精度要求比较高的应用场合，不宜采用此方法。

## Slide 42
00
01
10
11
00
01
10
11
00
00 1
01 1
10 1
11 1
截断法

## Slide 43
⑵ 恒置1法：将机器运算的规定字长之最低位恒置为1。
最大误差：在整数二进制运算时为1，在分数二进制运算时为2-m
缺点：统计平均误差虽然接近于零，但稍偏正。平均误差无法调节。精度比较低，这是由于尾数的最低位被恒置成了r/2，因此损失了一位精度。而且最大误差最大。
优点：实现简单，不需要增加硬件，（实现难度仅次于恒舍法）平均误差接近于零。

## Slide 44
00
01
10
11
00
01
10
11
00
00 1
01 1
10 1
11 1
恒置“1”法

## Slide 45
⑶ 舍入法：在机器运算部分的规定字长之外增设一位附加位，存放溢出部分的最高位，每当进行尾数下溢处理时，将此附加位加1（对二进制整数相当于加0.5，对于二进制小数相当于加2-（m+1）对于二进制数，即为0舍1入）。
最大误差：在整数二进制运算时为0.5，在分数二进制运算时为2-（m+1）
缺点：统计平均误差接近于零，但稍偏正，平均误差无法调节。主要缺点是处理速度慢。由于做了一次加法运算，尾数有可能要溢出，为此要再次进行右规格化，当采用硬件实现时，可能要增加一个节拍，从而加长了整个浮点运算的时间，这是舍入法不能被普遍采用的主要原因。
优点：增加的硬件很少，最大误差小，平均误差接近于零

## Slide 46
00
01
10
11
00
01
10
11
00
00 1
01 1
10 1
11 1
舍入法

## Slide 47
⑷ 查表舍入法：通常，下溢处理表的内容安排成当尾数最低的k-1位为全1时，以截断法设置处理结果，其余情况按舍入法设置下溢处理结果。二者相互弥补。
优点：可以使平均误差趋于零，而且速度较快。
缺点：硬件设备量增多。

## Slide 48
00
01
10
11
00
01
10
11
00
00 1
01 1
10 1
11 1
查表舍入法

## Slide 49
小结：
最大误差最大的是：恒置1法
最大误差最小的是：舍入法
平均误差最大的是：截断法
平均误差可人为调节的是：查表舍入法
速度最快的是：截断法和恒置1法，不需要附加硬件，不需要附加时间开销
速度最慢的是：舍入法 相加和进位的传输时间 ROM的读出时间比加法时间短
实现上最花费硬件的是：查表舍入法