## Slide 1
第3章 存储、中断、总线与I/O系统

## Slide 2: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.1存储系统的基本要求
1.存储器的性能要求
1)大容量
2)高速度
3)低价格

## Slide 3: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.1存储系统的基本要求
1.存储器的性能要求
1)容量
SM=W · l · m
W：存储体的字长，单位为bit或Byte。
l：每个存储体的字数。
m：并行工作的存储体的个数。

## Slide 4: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.1存储系统的基本要求
1.存储器的性能要求
2)速度：从三个方面来描述：
a）访问时间TA
TA是存储器接到访存到信息被读到数据总线上所需的时间。是确定CPU与存储器时间关系的重 要指标。

## Slide 5: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.1存储系统的基本要求
1.存储器的性能要求
2)速度：从三个方面来描述：
b)存储周期TM
TM是连续启动一个存储体所需要的时间间隔。一般来说总比TA大。

## Slide 6: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.1存储系统的基本要求
1.存储器的性能要求
2)速度：从三个方面来描述：
c)存储器频宽
是指存储器可以提供的数据传送率，一般用每秒钟所传送的信息位数来衡量。

## Slide 7: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.1存储系统的基本要求
1.存储器的性能要求
2)速度：从三个方面来描述：
c)存储器频宽
最大频宽BM(极限频宽)
是存储器连续访问时能提供的频宽。
单体： BM =W/TM
m体并行工作：BM =mW/TM

## Slide 8: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.1存储系统的基本要求
1.存储器的性能要求
2)速度：从三个方面来描述：
c)存储器频宽
实际频宽
实际频宽小于最大频宽BM。

## Slide 9: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.1存储系统的基本要求
1.存储器的性能要求
3)价格：
可以用总价格C或每位价格c来表示。具有SM位的存储器每位价格c=C/SM。其中包括了存储器本身的价格和为该存储器操作所必须的外围电路的价格。

## Slide 10: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.1存储系统的基本要求
2.结论
由于存储器的价格、速度和容量的要求是矛盾的，为了同时满足三方面的要求，在一个完整的存储体系中，必须采用不同工艺的存储器，使得信息以各种方式分布于不同的存储体。
例如：Cache-主存-辅存

## Slide 11: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
1.类型
1)单体单字
存储器字长W与CPU字长W相同，一次访问一个存储器字，主存最大频宽BM =W/TM
——没有引入并行性
W位
读出寄存器
地址寄存器
单体单字存储器
l

## Slide 12: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
1.类型
2)单体多字
存储器字长等于m个CPU字，BM =mW/TM
——必须顺序存放
W位
W位
W位
W位
地址寄存器
单体多字(m=4)存储器
W位
单字长寄存器

## Slide 13: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
1.类型
3)多体单字交叉

## Slide 14
总线控制
地址寄存器0
地址寄存器1
地址寄存器2
地址寄存器3
M0
M1
M2
M3
主控(主存控制部件)
CPU
IOP
……
……
……
……
多体(m=4)交叉存储器
3)多体单字交叉

## Slide 15: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
1.类型
3)多体单字交叉
a)存储器字长等于m个CPU字，BM =mW/TM。实际频宽大于单体多字。
•单体多字：并行读出的m个字要地址顺序的存在于同一主存单元。
•多体单字：m个CPU字地址不必顺序存放，只要不发生冲突。——采用特殊编址模式

## Slide 16: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
1.类型
3)多体单字交叉
b)编址模式
Mj体的编址模式为：m×i+j；
其中i=0，1，· · ·，l-1，表示第i个字；
j=0，1，· · ·，m-1，表示第j个分体；
m—模，单体多字：一个主存包含的CPU字数
多体单字：分体体数

## Slide 17: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
1.类型
3)多体单字交叉
b)编址模式
模体 | 地址编址序列 | 对应二进制地址码最末两位状态
M0 | 0，4，8，12，…，4i+0，… | 00
M1 | 1，5，9，13，…，4i+1，… | 01
M2 | 2，6，10，14，…，4i+2，… | 10
M3 | 3，7，11，15，…，4i+3，… | 11

## Slide 18: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
1.类型
4)多体多字交叉
多个存储体，每个存储体有多个CPU字
上述能并行读出多个CPU字的单体多字和多体单字或多体多字的交叉存储主存系统统称为并行主存系统。

## Slide 19: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
2.分析
提高m值，可以提高主存系统的最大频率，但并不能线性提高实际频率。
原因：
1)模m越高，存储器数据总线越长，传输延迟增加；
2)系统效率问题，对于顺序取指，效率可以提高m倍，但遇到转移指令，效率就会下降。

## Slide 20: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
3.模型分析
对于m个独立分体的主存系统，处理机发出一串地址为A1,A2,… Aq的访存申请队，在每个主存周期到来前，申请队被扫描，截取从队头起的A1,A2,… Ak的申请序列。申请序列是个在要求访存申请的k个地址中，没有两个或两个以上的地址处于同一分体中的最长序列。

## Slide 21: 3.1 存储系统的基本要求和并行主存系统
3.1.2并行主存系统
3.模型分析
显然k表示
可以同时访问的分体个数的随机变量，不大于m，系统效率取决于k的均值B，其值越大，可访问的分体个数越多，系统效率越高。

## Slide 22
1)数学模型
设p(k)表示申请序列长度为k的概率密度函数，
其中k=1,2,…m。则k的均值B为
B=∑k‧p(k)
B实际就是每个主存周期所访问的平均字数。而
p(k)与程序的状态密切相关，特别是指令转移概
率λ，它定义为给定指令的下条指令地址为非顺序地址的概率。因此
p(k)=(1-λ)k-1‧λ， 1≤k<m —几何概率
p(m)=(1-λ)m-1
k=1
m

## Slide 23
所以，B=∑k‧p(k)=1‧λ +2‧(1-λ)‧λ
+ +m‧(1-λ)m-1
=(1-(1-λ)m)/λ
2)讨论：
a)若每条指令都是转移指令且转移成功，即
λ=1,则B=1，就是并行多体交叉存取的实际频宽
降到和单体单字一样；
b)若所有指令都不转移，即λ=0，则B=m，此时多体交叉存储的效率最高。
k=1
m
…

## Slide 24
3)结论
由于程序的转移概率不会很低，数据分布的离
散性较大，所以单纯靠增大m来提高并行主存系
统的频宽是有限的，而且性价比还会随m的增大
而下降。如果采用并行主存系统仍不能满足速度
上的要求，就必须从系统结构上改进，采用存储
体系。

## Slide 25: 3.2 中断系统
中断：CPU中止正在执行的程序，转而处理随机提出的请求，待处理完后，再回到原先被打断的程序继续恢复执行的过程。
中断系统：响应和处理各种中断的软、硬件总体。
3.2.1中断的分类和分级
中断系统不只是I/O系统，也是整个计算机系统必不可少的重要组成部分。它对I/O处理、多道程序和分时处理、实时处理、人机联系、事故处理、程序的监视和跟踪、目态程序和OS的联系以及多处理系统中各机的联系等方面都起着重要的作用。

## Slide 26: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
1.基本概念
1)中断源:引起中断的各种事件。

## Slide 27: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
1.基本概念
2)中断请求:中断源向中断系统发出请求中断的申请。同时可以有多个中断请求，这时中断系统要根据中断响应优先次序对优先级高的中断请求予以相应。

## Slide 28: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
1.基本概念
3)中断响应:就是允许其中断CPU现行程序的运行而转去对该请求进行预处理，包括保存断点现场，调出相应中断处理程序，准备运行。也可以屏蔽这一请求使其暂时得不到响应。

## Slide 29: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
2.入口设置
1)当中断源较少时，通过中断系统硬件对每个中断源直接形成相应的中断处理程序入口，进入相应的中断处理程序。
2)当中断源较多时，先将它们按性质分类，对每一类给定一个中断处理程序入口，再由软件转入相应的中断源进行处理。

## Slide 30: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
1)机器校验中断
2)管理程序调用（访管）中断
3)程序性中断
4)外部中断
5)I/O中断
6)重新启动中断

## Slide 31: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
1)机器校验中断
告诉程序发生了设备故障。可用64位机器校验中断码指明故障原因和严重性，更为详细的中断原因和故障位置可由机器校验保存区内容提供。包含电源故障、运算电路误动作、主存出错、通道动作故障、处理器各种硬件故障等。

## Slide 32: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
2)管理程序调用（访管）中断
用户需要操作系统介入时，通过执行“访管”指令时发生的中断，访管原因由“访管”指令中的8位码指明。

## Slide 33: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
3)程序性中断
包括指令和数据的格式错、程序执行中出现异常（非法指令、目态下使用管态指令、贮存访问方式保护、寻址超过主存容量、各种溢出、除数为零、有效位为零等）以及程序的事件记录、监督程序对事件的监测引起的中断等。
中断码为16位。

## Slide 34: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
4)外部中断
来自机器外部
各种定时器中断
包括： 外部信号中断
中断键中断。
中断码为16位。
各种定时器中断用以计时、计费、控制等。

## Slide 35: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
4)外部中断
来自机器外部
各种定时器中断
包括： 外部信号中断
中断键中断。
中断码为16位。
外部信号中断主要用于与其他机器和系统的联系。

## Slide 36: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
4)外部中断
来自机器外部
各种定时器中断
包括： 外部信号中断
中断键中断
中断码为16位。
中断键用于操作员对机器的干预

## Slide 37: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
4)外部中断
来自机器外部
若未被响应则继续保留
外部中断分两类：
如不响应则不再保留

## Slide 38: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
5)I/O中断
I/O中断是CPU与I/O设备及通道联系的工具，在I/O操作完成或I/O通道或设备产生故障时发出。中断码 为16位。

## Slide 39: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
3.中断分类
如IBM370把中断分为以下六类：
6)重新启动中断
为操作员或另一台CPU要启动一个程序所用。
CPU不能禁止重新启动中断。

## Slide 40: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断和异常
很多计算机把中断现行进程的事件进一步细分为中断和异常。
1）中断
专指那些与当前进程运行无关的请求暂停的事件,如机器故障中断请求、外设中断请求、定时中断请求等。中断可以被屏蔽，暂时保存在中断寄存器，屏蔽解除后继续得到响应和处理。

## Slide 41: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断和异常
很多计算机把中断现行进程的事件进一步细分为中断和异常。
2）异常
由现行指令引起的暂停事件，如页面失效、 溢出等，一般不能屏蔽，立即得到响应和处理。

## Slide 42: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断和异常
很多计算机把中断现行进程的事件进一步细分为中断和异常。
2）异常
自陷（Trap）
异常可分为 故障（Fault）
失败（Abort）
发生在引起异常的指令执行的末尾，处理后返回原先正常程序的下一条指令继续执行。

## Slide 43: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断和异常
很多计算机把中断现行进程的事件进一步细分为中断和异常。
2）异常
自陷（Trap）
异常可分为 故障（Fault）
失败（Abort）
发生在执行指令的过程中，处理后返回原先发生故障的那条指令出重复执行。

## Slide 44: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断和异常
很多计算机把中断现行进程的事件进一步细分为中断和异常。
2）异常
自陷（Trap）
异常可分为 故障（Fault）
失败（Abort）
也发生在指令执行过程中，需强制干预或系统复位才可以使指令再正确执行下去。

## Slide 45: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断分级
分级原因：
中断源相互独立而随机地发出中断请求，常会同时发生多个中断请求。

## Slide 46: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断分级
分级依据：
不同类的中断要根据性质、紧迫性、重要性以及软件处理的方便性把中断源分级，中断系统按中断源的优先级来响应，通常优先级最高的定为一级。
同一类中的中断请求的响应和处理的次序，一般由软件或通道来管理。

## Slide 47: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断分级
一般：
第一级：机器校验中断
第二级：程序性和管理程序调用中断
第三级：外部中断
第四级：输入/输出中断
第五级：重新启动中断

## Slide 48: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断分级
一般：
第一级：机器校验中断
因为掉电、地址错、数据错、通路错等必须及时处理，否则系统无法正常工作。但只影响局部的某些故障，优先级可以低一些。
如IBM370将机器校验分为紧急机器校验和可抑制机器校验，分别为第一级和第三级。

## Slide 49: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断分级
一般：
第二级：程序性和管理程序调用中断
因为如果程序性中断低于外部中断和I/O中断，那么在同时出现这三类中断时就会先响应外部或I/O中断，如果在处理这些中断的管理程序中出现新的程序性错误，则产生的程序性中断就可能与原先的程序性中断源混在一起，造成混乱。

## Slide 50: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断分级
一般：
第二级：程序性和管理程序调用中断
访管中断是在现行程序中安排一条“访管”指令资源进入中断。放在第二级是因为机器在执行“访管”指令时发生了紧急的机器故障和错误，只有先处理完才能根据“访管”指令功能进入管理程序。

## Slide 51: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断分级
一般：
第二级：程序性和管理程序调用中断
访管中断不受中断级屏蔽的控制，使各级中断的管理程序都可用“访管”指令，以嵌套进入相应的管理程序，为系统程序的编制带来方便。

## Slide 52: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断分级
一般：
第三级：外部中断
第四级：输入/输出中断
外部中断高于I/O中断，因为涉及多机联系、人机干预等控制操作，而I/O中断只是某台外设的请求，属于局部性的，而且还可由各通道管理，中断响应晚些也不至于丢失信息和带来太大影响。

## Slide 53: 3.2 中断系统
3.2.1中断的分类和分级
4.中断分级
一般：
第五级：重新启动中断
重启中断优先级一般最低，因为重新启动的时间不紧迫，但CPU处于停止状态时，重新启动就应该具有比挂起的I/O、外部或可疑之的极其校验中断都要高的优先级。

## Slide 54: 3.2 中断系统
3.2.2中断的响应次序与处理次序
1.中断处理原则
在处理某级中断时,只有更高级的请求才能中断它的处理，等响应和处理完后再继续处理原来的那个中断请求。

## Slide 55: 3.2 中断系统
3.2.2中断的响应次序与处理次序
2.中断响应次序
同时发生多个中断请求时，由中断响应硬件的排队器所决定的响应次序，次序由高到低，是固定的。

## Slide 57: 3.2 中断系统
3.2.2中断的响应次序与处理次序
3.中断处理次序
为了能根据需要，由OS灵活改变实际的处理次序，很多机器设置了中断级屏蔽位寄存器，以决定某级中断请求是否进入中断响应排队器。

## Slide 58: 3.2 中断系统
3.2.2中断的响应次序与处理次序
2.中断处理次序
程序状态字中含有中断级屏蔽位字段，只要操作系统对每一类中断处理程序的现行程序状态字中的中断级屏蔽位设置成不同状态，就可以实现所希望的中断处理次序。

## Slide 60
例:系统有4个中断级,每级现行PSW有4位屏蔽位 “1”表示对该级的请求都开放,允许其进入排队器。“0”表示屏蔽各个请求,不允许进入排队器，中断响应次序是1234，现要求各级中断处理次序为1432请设计屏蔽位状态。

## Slide 61
中断级屏蔽位举例(1432)
中断处理程序级别 | 中断级屏蔽位 |  |  | 
 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级
第1级 |  |  |  | 
第2级 |  |  |  | 
第3级 |  |  |  | 
第4级 |  |  |  | 
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 1

## Slide 62
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
3
2
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
1111
堆栈

## Slide 63
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
用户：1111
1011
3
2
堆栈

## Slide 64
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
3
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
用户：1111
2 级：1011
1001
4
堆栈

## Slide 65
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
4
用户：1111
2级：1011
3级：1001
1001
1000
堆栈

## Slide 66
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
用户：1111
2级：1011
3级：1001
1000
3级：1001
堆栈

## Slide 67
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
用户：1111
2级：1011
3级：1001
2级：1011
堆栈

## Slide 68
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
用户：1111
2级：1011
用户：1111
堆栈

## Slide 69
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
用户：1111
2
用户：1111
1011
堆栈

## Slide 70
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
用户：1111
1011
1
0000
2级：1011
堆栈

## Slide 71
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
用户：1111
2级：1011
2级：1011
0000
堆栈

## Slide 72
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
用户：1111
用户：1111
2级：1011
堆栈

## Slide 73
用户程序
中 断 处 理 程 序
中断
请求
t
1
2
3
4
中断处理次序为1432的例子
3
2
4
2
2
1

## Slide 74
例:系统有4个中断级,每级现行PSW有4位屏蔽位 “1”表示对该级的请求都开放,允许其进入排队器。“0”表示屏蔽各个请求,不允许进入排队器，现要求各级中断处理次序和响应次序都是1234，请设计屏蔽位状态。
中断级屏蔽位举例1(1234)
中断处理程序级别 | 中断级屏蔽位 |  |  | 
 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级
第1级 | 0 | 0 | 0 | 0
第2级 | 1 | 0 | 0 | 0
第3级 | 1 | 1 | 0 | 0
第4级 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 75: 3.2 中断系统
3.2.3中断系统的软、硬件功能分配
1.中断系统的功能
1)中断请求的保存和清除
2)优先级的确定
3)中断断点及现场的保存
4)对中断请求的分析和处理
5)中断返回
这些功能全是由中断响应硬件和中断处理程序完成的，中断系统的软硬件功能分配实质就是中断响应硬件和处理程序软件的功能分配。

## Slide 76: 3.2 中断系统
3.2.3中断系统的软、硬件功能分配
2. 功能的实现
1)早期大部分功能是由软件完成的，中断响应和中断处理时间长。
2)后来中断响应及其次序由程序查询软件的方法改为中断响应排队器硬件实现；中断源的分析也由程序查询改为硬件编码，直接或经中断向量表形成入口地址，并把中断源的状况以中断码的方式经旧PSW告知中断处理程序。

## Slide 77: 3.2 中断系统
3.2.3中断系统的软、硬件功能分配
3. 中断现场
包括软件状态和硬件状态两种。
1)软件状态
如作业名称和级别，上、下界值，各种软件状态和标志等。软件状态本来就在主存中，且数量随OS的发展而扩大，宜于经中断处理程序保存。

## Slide 78: 3.2 中断系统
3.2.3中断系统的软、硬件功能分配
3. 中断现场
包括软件状态和硬件状态两种。
2)硬件状态
如现行指令地址，条件码，各种控制寄存器及通用寄存器内容等。其保存方式分两种：

## Slide 79: 3.2 中断系统
3.2.3中断系统的软、硬件功能分配
3. 中断现场
包括软件状态和硬件状态两种。
2)硬件状态
保存方式分两种：
a)经中断响应硬件保存
把硬件状态集合成PSW存到主存指定的单元或区域。然后再把新的程序的PSW从主存另一指定单元或区域把内容传送到相关寄存器或计数器中，建立运行新程序的环境。但会降低速度。

## Slide 80: 3.2 中断系统
3.2.3中断系统的软、硬件功能分配
3. 中断现场
包括软件状态和硬件状态两种。
2)硬件状态
保存方式分两种：
b)经中断处理程序保存
会延缓转入真正处理该中断请求的时间，指令系统复杂。
实际中把两者结合起来，并视具体情况而异。

## Slide 81: 3.2 中断系统
3.2.3中断系统的软、硬件功能分配
4. 中断系统性能指标
1)中断响应时间
发出中断请求到进入中断处理程序的时间。主要取决于交换PSW的时间。
2)灵活性
各种通用寄存器的内容是由中断处理程序按切 换需求来保存的，有利于提高中断响应的速度， 又有很大灵活性。