## Slide 1: 第4章 存储体系
4.1存储体系的概念

## Slide 2
4.1存储体系的概念
4.1.1 存储体系及其分支
为了同时满足存储系统大容量、高速度、低价格的要求，可将多种不同工艺的存储器组织在一起。
但是如果不能从逻辑上构成一个完整的整体，只是一个存储系统，不是存储体系。

## Slide 3
4.1存储体系的概念
4.1.1 存储体系及其分支
存储体系： 就是让构成存储系统的n种不同的存储器（M1~Mn）之间，配上辅助软硬件或辅助硬件，使之从应用程序员来看，它们在逻辑上是一个整体。
让存储层次的等效访问速度是接近于M1的，容量是Mn的，每位价格是接近于Mn的。

## Slide 4
4.1存储体系的概念
4.1.1 存储体系及其分支
基本的两级存储体系是虚拟存储器和Cache存储器，
它们是存储体系的两个不同分支。

## Slide 5
4.1存储体系的概念
4.1.1 存储体系及其分支
1．主存-辅存存储层次
主存
辅存
辅助软、硬件设备
从总体看，
速度是主存的，
容量是辅存的
随着I/O处理机的出现及多道程序的发展，一道程序的运行可以与另一道程序的调入调出同时进行。
因此主辅存间的地址定位可以改由辅助软硬件来完成，如图。这样就构成了存贮体系，或存贮层次。

## Slide 6
4.1存储体系的概念
4.1.1 存储体系及其分支
1．主存-辅存存储层次
如果存贮层次能以接近于辅存的每位价格构成
等于辅存容量的快速主存，存贮系统的性价比就
会大大提高。

## Slide 7
4.1存储体系的概念
4.1.1 存储体系及其分支
1．主存-辅存存储层次
应用程序员可以用机器指令的地址对整个程序统一编址，称该地址为虚地址（程序地址）。
把实际主存地址称为实地址（实存地址）。
虚存空间往往大于实存空间，需要调入主存并进行地址映像。
由辅助的软、硬件系统完成，对程序员透明。

## Slide 8
4.1存储体系的概念
4.1.1 存储体系及其分支
2．Cache-主存存储层次
通过在CPU与主存间加一级速度高、容量小、每位价格较高的高速缓冲存贮器(Cache)，借助于硬件使Cache和主存构成一个整体。
高速缓冲
Cache
主 存
M
辅助硬件
CPU
从CPU来看，
速度是Cache的
容量是主存的

## Slide 9
4.1存储体系的概念
4.1.1 存储体系及其分支
2．Cache-主存存储层次
信息在Cache与主存间的传送全部由硬件完成，所以Cache对应用程序员和系统程序员都是透明的。
高速缓冲
Cache
主 存
M
辅助硬件
CPU
从CPU来看，
速度是Cache的
容量是主存的

## Slide 10
4.1存储体系的概念
4.1.1 存储体系及其分支
3．多级存储层次
CPU
M1
M2
M3
Mn
从CPU来看，
速度是M1的，
容量是Mn的，
价格是Mn的
从M1到Mn，速度变慢，容量增大，每位价格降低。

## Slide 11
4.1存储体系的概念
4.1.2 存储体系的构成依据
存储体系要求未来将被访问的信息的地址能预知。
这种预知的可能性基于程序的局部性原理。

## Slide 12
4.1存储体系的概念
4.1.2 存储体系的构成依据
1．程序的局部性原理
a)时间局部性：在最近的未来要用到的信息很可能是现在正在使用的信息，这是由程序循环造成的，即循环中的语句要被重复执行。
b)空间局部性：在最近的未来要用到的信息很
可能与现在正在使用的信息在程序空间上相邻或
相近，这是由于指令通常是顺序执行的。

## Slide 13
4.1存储体系的概念
4.1.2 存储体系的构成依据
1．程序的局部性原理
利用程序局部性，可以预知下一步要访问的程序块而在M1中做好准备。
时间局部性：M1存放近期使用过的块或页。
空间局部性：从M2级把要访问的字所在页或块一
同取到M1中。

## Slide 14
4.1存储体系的概念
4.1.2 存储体系的构成依据
2．预知的准确性
预知的准确性是存储层次设计好坏的主要标志，很大程度上取决于所用的算法和地址映像变换的方式。

## Slide 15
4.1存储体系的概念
4.1.3 存储体系的性能参数
以二级体系为例讨论
1．存储层次的每位价格
M1
M2
c1 , SM1 , TA1
c2 , SM2 , TA2
c , SM , TA
希望存储层次每位价格接近于c2，应：
使辅助软硬件的价格占很小比例。

## Slide 16
4.1存储体系的概念
4.1.3 存储体系的性能参数
以二级体系为例讨论
2．命中率（H）
M1
M2
c1 , SM1 , TA1
c2 , SM2 , TA2
c , SM , TA
命中率：CPU产生的逻辑地址能在M1中访问到的概率。

## Slide 17
4.1存储体系的概念
4.1.3 存储体系的性能参数
以二级体系为例讨论
2．命中率（H）
M1
M2
c1 , SM1 , TA1
c2 , SM2 , TA2
c , SM , TA
R1：逻辑地址流信息能在M1中访问到的次数；
R2：逻辑地址流信息当时在M2中还未调到M1的次数。
失效率为：1-H

## Slide 18
4.1存储体系的概念
4.1.3 存储体系的性能参数
以二级体系为例讨论
3．存储层次等效访问时间
M1
M2
c1 , SM1 , TA1
c2 , SM2 , TA2
c , SM , TA
存储层次访问效率：
希望e越接近于1越好。

## Slide 19
4.1存储体系的概念
4.1.3 存储体系的性能参数
以二级体系为例讨论
3．存储层次等效访问时间
M1
M2
c1 , SM1 , TA1
c2 , SM2 , TA2
c , SM , TA
设CPU对存储层次相邻两级的访问时间比：

## Slide 20
4.1存储体系的概念
4.1.3 存储体系的性能参数
以二级体系为例讨论
3．存储层次等效访问时间
要使e接近于1，r越大时，要求H越高。

## Slide 21
4.1存储体系的概念
4.1.3 存储体系的性能参数
以二级体系为例讨论
3．存储层次等效访问时间
1）为降低对H的要求，可以减少r；
2）减少相邻两级存储器的容量差以提高H；
3）第2与价格矛盾，因此在主、辅存间增加一级电子磁盘，使级间r不会过大，利于降低对H的要求。

## Slide 22
4.1存储体系的概念
4.1.3 存储体系的性能参数
以二级体系为例讨论
3．存储层次等效访问时间
想使存储层次访问效率趋于1，要在具有高命中率的算法、相邻两级容量差和速度差及增加的辅助软硬件代价间综合衡量。