## Slide 1
1、以下属于第二级中断的是（ ）
机器校验
程序性中断
外部中断
重启中断
A
C
D
提交
单选题
1分
B

## Slide 2
2、掉电引发的中断属于（ ）
机器校验中断
管理程序调用中断
外部中断
重启中断
B
C
D
提交
单选题
1分
A

## Slide 3
3、以下属于第三级中断的是（ ）
机器校验
管理程序调用
外部中断
重启中断
A
B
D
提交
单选题
1分
C

## Slide 4
4、溢出引发的中断属于（ ）
机器校验中断
管理程序调用中断
外部中断
程序性中断
A
B
C
提交
单选题
1分
D

## Slide 5
5、地址错引发的中断属于（ ）
机器校验中断
管理程序调用中断
外部中断
程序性中断
A
B
C
提交
单选题
1分
D

## Slide 6
6、设中断级屏蔽位“1”对应于开发，“0”对应于屏蔽，各级终端处理程序的中断屏蔽位如表所示。
第1级 第2级 第3级 第4级
第1级 0 0 0 0
第2级 1 0 1 1
第3级 1 0 0 0
第4级 1 0 1 0
当中断响应优先次序为l→2→3→4。其中断处理次序是什么？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
4分

## Slide 7
7、中断系统的功能包括中断请求的保存和清除 、[填空1] 、中断断点级现场的保存、 [填空2] 和 [填空3] 。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
3分

## Slide 8
8、中断现场包括软件状态和硬件状态，其中软件状态适合经 保存，硬件状态保存方式有 [填空1] 和 [填空2] 两种。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分

## Slide 9
9、发出中断请求到进入中断处理程序的时间 [填空1] 是中断系统的重要性能指标，它主要取决于 [填空2] 的时间。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分