## Slide 1: 第二章 数据表示、寻址方式与指令系统

## Slide 2: 目录
数据表示
寻址方式
指令系统的设计和优化
指令系统的发展和改进

## Slide 3: 2.2 寻址方式
A:=B+C D:=E*F
面向寄存器结构：
LOAD R1,B
ADD R1,C
STORE R1,A
LOAD R2,E
MPY R2,F
STORE R2,D
面向的主存三地址寻址结构：
ADD B,C,A
MPY E,F,D

## Slide 4: 2.2 寻址方式
寻址方式：是指令按什么方式寻找（访问）到所需的操作数或信息的。
寻址方式分析
寻址方式在指令中的指明
程序在主存中的定位技术
物理地址主存中信息的存储分布

## Slide 5: 一、寻址方式的三种面向
面向主存：主要访问内存，少量访问寄存器
面向寄存器：多数在寄存器，少量在内存
面向堆栈：主要在堆栈，可减轻编译负担
每种各自有优缺点，可以根据需要一种面向为主，其他为辅。

## Slide 6: 寻址方式的种类
寄存器寻址
  ADD R4,R3 R4<-R4+R3
立即寻址
  ADD R4,#3 R4<-R4+3
直接寻址
  ADD R1,(2000) R1<-R1+M[2000]
间接寻址
  ADD R4,(R1) R4<-R4+M[R1]
相对寻址
  ADD R4,100(R1) R4<-R4+M[100+R1]

## Slide 7: 寻址方式的种类（续）
变址寻址
  ADD R3,(R1+R2) R3<-R3+M[R1+R2]
寄存器间接寻址
  ADD R1,@(R3) R1<-R1+M[M[R3]]
自增自减寻址
  ADD R1,(R2)+d R1<-R1+M[R2] R2<-R2+d
比例寻址
  ADD R1,100(R2)[R3] R1<-R1+M[100+R2+R3*d]

## Slide 8: 二、寻址方式在指令中的指明方式
操作码占用位
  DJS200中：操作码中2位表示
地址码设置寻址方式字段
  VAX-11的4位
方式位寻址灵活、操作码短，需专门的寻址方式位字段

## Slide 9: 三、程序在主存中的定位技术
逻辑地址：程序员编写程序时使用的地址。
物理地址：程序在主存中的实际地址。
一般来讲，逻辑地址的空间大于物理地址的空间，映射实际上是压缩。例如：
  逻辑地址为32位，即232=4GB
  物理地址只有256MB

## Slide 10
静态再定位：用软件方法把目标程序的逻辑地址变换成物理地址，而在程序的执行过程中，物理地址不再改变。
动态再定位：在执行每条指令时才形成访存物理地址的方法。通过基址寻址。 ——（硬件实现）吸收了变址寻址的思想

## Slide 11: IBM370中的动态再定位
基址寄存器号
程序逻辑地址
24位基地址
同时支持基址和变址
变址寄存器号

## Slide 12
变址寻址：支持向量、数组，实现循环；
基址寻址：支持逻辑地址到物理地址的变换，实现动态再定位；
——二者原理相似，用途不同
存储保护：设置多对上、下界寄存器。

## Slide 13
字
字
单 字
单
字
双
半
字节
主存宽度8个字节64位
主存宽度
单 字
单 字
双 字
字节
浪费
半字
浪 费
8个字节
主存宽度
四、物理主存中信息的分布
紧邻存储 整数边界存储
整数边界存储
  保证访存速度
  造成浪费

## Slide 14: §2.3 指令系统的设计和优化
指令系统是从程序设计者看到的机器的主要属性，是软、硬件的主要界面
  指令系统是计算机系统结构的主要组成部分
  指令系统是软件与硬件分界面的一个主要标志
  指令系统是软件与硬件之间互相沟通的桥梁
  指令系统与软件之间的语义差距越来越大
指令系统的设计主要包括指令的功能（操作类型、寻址方式和具体操作内容）和指令格式的设计.

## Slide 15: 内容
指令系统设计的基本原则
指令操作码的优化
指令字格式的优化

## Slide 16: 一、指令系统设计的基本原则
1、指令设计的步骤：
根据应用，初拟出指令的分类和具体的指令；
试编出用该指令系统设计的各种高级语言的编译程序；
对各种算法编写大量测试程序进行模拟测试，看指令系统的操作码和寻址方式效能是否都比较高；
将程序中高频出现的指令串复合改成一条强攻能新指令，即改用硬件方式实现；而将频度很低的指令的操作改成基本的指令组成的指令串来完成，即用软件方式实现；

## Slide 17: 2、指令类型
非特权型：主要供应应用程序员使用，也可供系统程序员使用，包括算术逻辑运算、数据传送、浮点运算、字符串、十进制运算、控制转移及系统控制等；
特权型：系统程序员使用，用户无权使用，有启动I/O（多用户环境下）、停机等待、存储管理保护、控制系统状态、诊断等；

## Slide 18: 3、指令系统的设计——编译程序设计者
设计的原则：如何支持编译系统能高效、简易地将源程序翻译成目标代码。
  规整性：相似操作相同规定
  对称性：
  独立性和全能性
  正交性
  可组合性
  可扩充性

## Slide 19: 4、系统设计人员的要求
指令码密度适中
  高密度指令：强功能符合指令
  优点：减少程序长度、访存次数、Cache、虚存访问调度次数、程序运行时间；
  缺点：指令系统复杂，硬件实现困难；
兼容性：保证向后兼容
适应性：适应器件发展

## Slide 20: 二、指令操作码的优化
指令=操作码+地址码
操作码的优化：如何用最短的位数来表示
指令的操作信息和地址信息，使程序中指
令的平均字长最短。
主要目标：
  节省程序的存储空间
  指令格式尽量规整，便于译码

## Slide 21: 操作码的优化表示
操作码的三种编码方法：
  固定长度： 规整性好，解码简单，空间大。
  Huffman编码：空间小，规整性不好，解码复杂。
  扩展编码： 折衷方案。
固定长度
4
Huffman编码
2.12
扩展编码
3.12
信息源熵
2.09

## Slide 22
改进操作码编码方式能够节省程序存储空间
  例如：Burroughs公司的B-1700机
操作码
编码方式
整个操作系统所用
指令的操作码总位数
改进的
百分比
8位定长编码
4-6-10扩展编码
Huffman编码
301,248
184,966
172,346
0
39％
43％

## Slide 23: 哈夫曼（Huffman）压缩
当各种事件发生的概率不均等时，采用优化技术对发生概率最高的事件用最短的位数（时间）来表示（处理），而对出现概率较低的允许用较长的位数（时间）来表示（处理），以达到平均位数减少的目的。
  用于代码压缩、程序压缩、空间压缩和时间压缩

## Slide 24: 操作码的优化表示
信息源熵：信息源包含的平均信息量。
信息冗余量：

## Slide 25: 举例
七条指令，频度如下
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
0.4 0.3 0.15 0.05 0.04 0.03 0.03
信息源熵H=2.17
用三位编码：
信息冗余量=0.28=28%

## Slide 26
1.00
0.60
0.30
0.15
0.06
0.03
0.03
0.04
0.05
0.15
0.30
0.40
0.09
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
(11111)
(11110)
(11101)
(11100)
(110)
(10)
(0)
I7
I6
I1
I2
I3
I4
I5
0
使用哈弗曼编码

## Slide 27: 扩展编码
Huffman操作码的主要缺点：
  操作码长度很不规整，硬件译码困难
  与地址码共同组成固定长的指令比较困难
扩展编码法：由固定长操作码与Huffman编码法相结合形成
  减少平均长度
  方便译码

## Slide 28
上例：Huffman用四种长度
0，10，110，11100，11101，11110，11111
I1、I2、I3用两位：00、01、10
I4、I5、I6、I7用四位：
1100、1101、1110、1111
平均码长=2.30
信息冗余量=0.0565=5.65%

## Slide 30: 扩展——15/15/15编码
0000
： 15种
1110
1111 0000
： ： 15种
1111 1110
1111 1111 0000
： ： ： 15种
1111 1111 1110
在4位的16个码点中，用15个表示最常用的15种指令，用一个表示扩展到下一个4位，而第二个四位的16个码点也是如此。

## Slide 31: 扩展—— 8/64/512编码
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1
0 0 0 1
0 0 0 0
………
………
………
………
8
64
512
用头4位表示最常用的8种指令，接着操作扩展为第2个四位，用64个码点表示最常用的64个指令，而后再扩展为第3个四位，用512个码点表示512种指令

## Slide 32: 例：若某机要求：三地址指令4条，单地址指令255条，零地址指令16条。设指令字长为12位．每个地址码长为3位。问能否以扩展操作码为其编码?如果其中单地址指令为254条呢?（五版新增）

## Slide 33: 三、指令字格式的优化
为了不降低访存取指令的速度，按整数边界存储。
操作数地址的位数
  从寻址范围看：越大越好
  用各种方法压缩地址码的位数
    操作数在主存，IBM370，基址寄存器号+位移
    操作数在主存存储器分段，段号+段内地址，段基地址放在寄存器
    操作数在寄存器，寄存器号

## Slide 34: 等长地址码发挥不出操作码优化表示的作用
limax
地址码
地址码
地址码
空白浪费
空白浪费
limin
li

## Slide 35: 在定长指令字内实现多种地址制，同一种地址制多种地址形式和长度
常用指令
操作码较
短

## Slide 36: 指令格式优化的措施
(1) 采用扩展操作码，并根据指令的频度pi的分布状况选择合适的编码方式，以缩短操作码的平均码长；
(2) 采用多种寻址方式，以缩短地址码的长度，并在有限的地址长度内提供更多的地址信息；
(3) 采用0、1、2、3等多种地址制，以增强指令的功能；
(4) 在同种地址制内再采用多种地址形式，让每种地址字段可以有多种长度，且让长操作码与短操作码进行组配；
(5)在维持指令字在存储器中按整数边界存储的前提下，使用多种不同的指令字长度。

## Slide 37: 例：某模型机9条指令使用频率为：（五版新增） ADD(加) 30% SUB(减) 24% JOM(按负转移) 6% STO(存) 7% JMP(转移) 7% SHR(右移) 2% CIL(循环) 3% CLA(清加) 20% STP(停机) 1% 要求有两种指令字长，都按双操作数指令格式编排，采用扩展操作码，并限制只能有两种操作码码长。设该机有假设干通用寄存器，主存为16位宽，按字节编址，采用按整数边界存储。任何指令都在一个主存周期中取得，短指令为寄存器-寄存器型，长指令为寄存器-主存型，主存地址应能变址寻址。 (1)仅根据使用频率，不考虑其它要求，设计出全Huffman操作码，计算其平均码长; (2)考虑题目全部要求，设计优化实用的操作形式，并计算其操作码的平均码长; (3)该机允许使用多少可编址的通用寄存器? (4)画出该机两种指令字格式，标出各字段之位数; (5)指出访存操作数地址寻址的最大相对位移量为多少个字节?

## Slide 38
哈夫曼编码

## Slide 39
扩展编码：9种指令，考虑概率及利用效率2-5编码

## Slide 40
短指令：寄存器-寄存器 8位
长指令：寄存器-主存 16位
（3）8个可编址通用寄存器
（4）
（5）5位，整数补码-16~+15