## Slide 1: 4.3 高速缓冲存贮器(Cache)
高速缓冲存贮器用以弥补主存速度的不足。
在CPU与主存(Main Memory—MM)之间设
置一个高速、小容量的缓冲存贮器(Cache)，
构成Cache——主存存贮层次。使之从CPU
来看，速度是接近于Cache的，容量却是主
存的。

## Slide 2
4.3.1基本结构
1.工作过程
在高速缓冲存贮器中把Cache和主存机械的分成大小相同的块(或行)。每一块由若干个字(或字节)组成。
从构成存贮层次的概念和原理上讲，Cache存贮器中的块和虚拟存贮器中的页具有相同的地位。只是实际块的大小比页的大小小的多，一般只是页的几十分之一或几百分之一。

## Slide 3
块内地址
块号
主存地址
主存－Cache
地址映像变换机构
块内地址
块号
Cache
主存
Cache
替 换
策 略
Cache
地址
主存地址
来自处理机
多字宽
单字宽
去处理机
直接通路
单字宽
访 主 存
替换Cache
不命中
命中
装不进
可装入
访主存
装 入
Cache
图4.32 Cache 存贮器的基本结构
•
•
•
•

## Slide 4
2.特点
1)Cache—主存存贮层次和主存—辅存存贮层次原理相同。
2)Cache—主存存贮层次的速度要求高，在构成与实现及透明性等问题上有自己的特点。
3)Cache存贮器一般采用与CPU同类型的半导体工艺构成。
4)Cache—主存间的地址映像和变换，以及替换与调度算法全部采用专门的硬件来实现。
5)前一地址的访Cache和后一地址的查表变换在时间上重叠流水进行。

## Slide 5
6)为了更好发挥Cache的高速性，减小CPU与
Cache之间的传输延迟，让Cache在物理位置上
尽量靠近处理机或就放在处理机中而非主存中。
7)除了Cache到处理机的通路外，在主存和处理机间还设有直接通路。
8)为加速调块，每块的容量等于一个主存周期由主存所能访问的字数，因此在有Cache存贮器的主存系统都采用多体交叉存贮器。
9)主存被机器的多个部件共用，应提高Cache的访存优先级，一般应高于通道的访存级别。

## Slide 6
4.3.2 地址的映像与变换
地址映像：将每个主存块按什么规则或方法装入(定位于)Cache之中。
地址变换：当主存中的块按这种映像方法装入Cache后，每次访Cache时怎样将主存地址变换成对应的Cache地址。
块冲突：指出现了主存块要进入Cache中的某块位置已经被其它的主存块所占用。

## Slide 7
1.全相联映像和变换
1)规则：如同虚拟存贮器中那样的全相联映像，主存中的任意一块均可映像装入到Cache内的任意一块的位置。
…
Cache
块位置0
1
2
2ncb-1
主存
块0
1
2
2nmb-1
任何主
存块可映
像到任何
Cache块
的位置
……
图4.33 全相联映像规则

## Slide 8
2)地址变换过程
主存块号
块内地址
主存地址
nm
nmb
nmr
ncb
ncr
Cache
块号
Cache地址
nc
nmb
ncb
…
…
2ncb
目录表
(专门硬件)
相联比较
查到
查不到
Cache
块失效
图4.34 全相联映像的地址变换过程

## Slide 9
3)优缺点
优点：块冲突率低，只有当Cache中全部装满
后，才有可能出现块冲突。
缺点：要构成容量为2ncb项的相联存贮器，代
价相对较大，而且目前Cache的容量已
经很大，这样查表速度就难以提高。

## Slide 10
2.直接映象及其变换
1)规则：主存中每一块只能映像到Cache中唯一一个特定位置，如图所示，主存的第i块只能映像到第i mod2ncb块位置上。如图4.35所示：

## Slide 11
……
Cache
块位置0
1
2ncb-1
主存
块0
1
2nmb-1
…
2ncb-1
块2ncb+0
2ncb+1
…
2·2ncb-1
块2·2ncb+0
…
3·2ncb-1
…
…
0区
1区
2区
2nmb－ncb-1区
图 4.35 直接映象规则

## Slide 12
2)变换过程
主存块号
块内地址
主存地址
nm
nmb
nmr
ncb
ncr
Cache地址
nc
…
2ncb项
相联比较
不等
块失效
区号
…
0
1
2ncb-1
•
•
相等
访Cache
区号
(按地址访问存贮器)
由
2ncb
中
选
1
图 4.36 直接映象的
地址变换过程

## Slide 13
3)优缺点
优点：
a)所需硬件简单，只需要容量较小的按地址访问
的区号标志表存贮器和少量外比较电路，因此
成本低。
b)访问Cache与访问区号表、比较区号是否相符
的操作是同时进行的。当Cache命中时就意味着
省去了地址变换所花费的时间。

## Slide 14
缺点：直接映象法最致命的缺点就是Cache的块
冲突率很高。只要有两个或两个以上经常使用的块
恰好被映象到Cache的同一个块位置时，就会使得
Cache的命中率急剧下降。而且，即使此时Cache
中有大量的空闲块存在，仍然会发生块失效和块冲
突，无法使用Cache中的空闲块，所以，Cache的
利用率很低。正是因为这个原因才使得目前采用直
接映象的Cache存贮器很少了。

## Slide 15
3.组相联映象及其变换
1)思想：简要说明如下图4.37所示，将Cache空间和主存空间都分组，每组S块(S＝2s)。Cache一共2ncb个块，分成Q组(Q= 2q)，整个Cache是一区。主存分成与Cache一样大小的2nd个区，其地址按区号、组号、组内块号、块内地址分成对应的4个字段。主存地址的组号、组内块号分别用q、s' 字段表示，它们的宽度和位置与Cache地址的q、s是一致的。

## Slide 16
2)规则：组相联映象指的是各组之间直接映象，但组内各块间则是全相联映象。如图4.37所示。

## Slide 17
组号
q
组内块号
s
块内地址
ncr
组号
q
组内块号
s'
块内地址
nmr
区号
nd
1位
1位
2位
2位
1位
ncb
nmb
nc
nm
块位置0
块0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
第0组
第0组
第1组
第1组
第0组
第1组
第0区
(Cache容量)
第1区
(Cache容量)
Cache
主存
组内全相联
组间直接相联
图4.37 组相联映象规则

## Slide 18
3)讨论
当组相联映象的S值大到等于Cache的块数(即s= ncb)时就变成了全相联映象，而当S值小到只有1块(即无s字段)时就变成了直接映象。因此全相联映象和直接映象只是组相联映象的两个极端。
在Cache空间大小及块的大小都已经确定的情况下，Cache的总块数就定了，但结构设计者仍可以对S和Q值进行选择。Q和S的选取主要依据对块冲突概率、块失效率、映象表复杂性和成本、查表速度等的折衷权衡。
组内块数S愈多，块冲突概率和块失效率愈低，映象表愈复杂、成本愈高，查表速度愈慢。所以通常采用在典型工作负荷下进行模拟而定。

## Slide 19
4)地址变换
组号
q
组内块号
s'
块内地址
nmr
区号
nd
组号
q
组内块号
s
块内地址
ncr
nm
nc
直接
直接
相联比较
不等
块失效
相等
•
区号 主存块 Cache块
相联比较
nd
s'
s
•
nd ＋s'
表的总容量为
2ncb ＝ 2q·2s行
2q
组
中
选
1
2s行
图4.38 组相联地址变换
每一组都有一个目录表，共2q个目录表，
每个目录表2s行

## Slide 20
4.段相联映象
在全相联、直接相联、组相联映象的基础上还可
以有各种变形，段相联就是一例。段相联实质上是
组相联的特例。
采用组间全相联、组内直接映象。为了与组相联加以区别，将这种映象方式称为段相联。就是说，段相联映象是把主存和Cache分成具有相同的Z块的若干段，段与段之间采用全相联映象，而段内各块之间采用直接映象。如图4.42所示：

## Slide 21
块0
块1
块2
Z－1
Cache
主存
…
块0
块1
块2
Z－1
…
≈
≈
块0
块1
块2
Z－1
…
块0
块1
块2
Z－1
…
≈
≈
块0
块1
块2
Z－1
…
段0
段0(Z个块)
段1
段2nmb/Z－1
段2ncb/Z－1
图4.42 具有每段Z个块的段相联映象
段间全相联
段内直接
段与段间全相联映象
段内各块间直接映象

## Slide 22
4.3.3替换算法的实现
当访存发生Cache块失效，需要把主存块按所采
用的映象规则装入Cache时，如果又出现Cache块冲
突，就必须按某种策略选择将Cache中的哪一块替
换出去。Cache——主存存贮层次的替换算法与虚
拟存贮器的没有什么不同，不外乎也是FIFO法或
LRU法，其中LRU法最为常用。
要求：速度快，全硬件实现。

## Slide 23
1.堆栈法
1)思想
我们在4.2.2中讲过，LRU法是堆栈型替换算法，
也讲了对于LRU算法，堆栈St中由栈顶到栈底的各
项（行）恒反映出到t时刻，实存中各页被访问过的
近远次序，以及每访问一页，堆栈St中各项的变换
过程。
结果是此堆栈的栈顶恒存放近期最近访问过
的页的页号，而栈底恒存放近期最久没有方问过的
页的页号，即准备被替换掉的页的页号。那么，我
们在Cache——主存存贮层次中就可以按此思想实
际组成一个硬件堆栈。

## Slide 24
2)过程
（块号）
（块号）
（块号）
（块号）
（块号）
2ncb个寄存器
需重新排列的块号
都下推一行
被访问的块号
（经相联比较找到）
•
寄存器堆栈
压入
ncb位
近期最近访
问过的块
近期最久没有
访问过的块
图 4.43 全相联映象LRU法经堆栈实现（需要有相联比较功能）

## Slide 25
3)缺点：
这种硬件堆栈既要求具有相联比较的功能，又要
求能全下移、部分下移和从中间取出一项的功能，
成本较高，因此只适用于组相联且组内块数较少的
LRU替换场合。
4)变形
上述这种堆栈，各块被访问的先后次序由该项在
堆栈中距离栈底是近还是远来反映。为了避免堆栈
中各行存放的内容经常同时进行下移，以便节省成
本，采用另一种变形，即将存放块号的寄存器的几何位置与Cache中的块号对应，而用寄存器存放值的大小来表示已被访问过的远近次序。

## Slide 26
以组相联为例，每一组均使用如图4.44那样的一个寄存器组，由2s个寄存器组成，每个寄存器为s位宽，可以存放表示从0到2s－1的次序值。如果让越是最近访问的，其次序值愈小，则只需通过相联比较求最大值（不是相联比较相符），找到该最大值所在的寄存器号，这就是对应Cache中应该被替换掉的块的块号。

## Slide 27
第0块的访问次序
第1块的访问次序
第2块的访问次序
第2s-1块的访问次序
块0
块1
块2
块2s-1
2s个
寄存器
S位
（其中一组）
Cache存贮器
（其中一组）
图 4.44 组相联LRU法经寄存器实现
（每组一个，需要有相联比较功能）

## Slide 28
2.比较对法
1)思路
比较法的基本思路是让各个块成对组合，用一个触发器的状态来表示该比较对内两块访问的远近次序，再经门电路就可以找到LRU块。

## Slide 29
2.比较对法
1)思路
比如说有A B C三块，互相之间可以组合成AB BA AC CA BC CB6对，其中AB和BA、AC和CA、BC和CB是重复的，所以TAB为“1”，表示A比B更近被访问过； TAB为“0”，则表示B比A更近被访问过。TAC 、TBC也类似定义。这样，当访问过的次序为A B C，即最近访问过的为A，最久未被访问过的为C，则这三个触发器状态分别为
TAB＝1，TAC＝1，TBC＝1。

## Slide 30
因此最久未被访问过的块C作为被替换掉的块的话，用布尔代数式必有：
CLRU＝TAB• TAC•TBC +TAB• TAC•TBC ＝TAC•TBC
同理可得：
BLRU＝TAB•TBC ； ALRU＝TAB• TAC
因此，完全可以用门、触发器等硬件组合实现，如图4.45所示：

## Slide 31
&
&
&
0
1
0
1
0
1
TAB
TAC
TBC
ALRU
BLRU
CLRU
•
•
•
访问B
访问C
访问A
图 4.15 用比较对法实现LRU算法

## Slide 32
2)分析
我们来看比较对法所用的硬件量。由于每块均可
能作为LRU块，其信号需要用一个与门产生，例如
ALRU与门要有从TAB TAC来的输入， BLRU门要有从
TAB ，TBC来的输入，而与每块有关的对数个数为块
数减去1，所以与门的输入数是块数减去1。若p为
块数，两两组合，比较对触发器的个数应为Cp2，即
为p(p-1)/2。表4.2给出了比较对法块数p的取值与门
数、门的输入端数及比较对触发器数的关系。

## Slide 34
3)总结
替换算法实现的设计要围绕下面两点来考虑：
a)如何对每次访问进行记录（使用位法、堆栈法和比较对法所用的记录方法都不同）；
b)如何根据所记录的信息来判定近期内哪一块最久没有被访问过。
由此可见，实现方法和所用的映象方法密切相关。
对于Cache——主存存贮层次的组相联映象，因为组内块数较少，就宜于采用比较对法或堆栈法。
替换算法的设计和实现也和器件的发展密切相关，随着器件技术的发展，尤其是高速相联存贮器片子的改进，已经而且必然会不断研制出新的更好的实现方法。

## Slide 35
4.3.4 Cache的透明性及性能分析
1.Cache的透明性分析
1)两种问题的出现
虽然Cache是主存的一部分副本，主存中某单元的
内容却可能在一段时间里会与Cache中对应单元的内
容不一致。
例如，CPU往Cache写入，修改了Cache中某单元的内容，而在主存中对应于此单元的内容却可能仍是原来的，没有改变。这时，如果CPU或I/O处理机及其他处理机要经主存交换信息，那么主存内容跟不上Cache对应内容变化的这种不一致就会造成错误。

## Slide 36
同样，I/O处理机或其他处理机已把新的内容送入
主存某个区域，而Cache中对应于此区域的副本内
容却仍可能是原来的。这时，如果CPU要从Cache
中读取信息，也会因为这种Cache内容跟不上主存
对应内容变化的不一致而造成错误。
因此，必须采取措施解决好由于读写过程中产生的Cache和主存对应内容不一致的问题。

## Slide 37
2)写回法
写回法是在CPU执行写操作时，只是把信息写入
Cache，仅当需要被替换时，才将已经被写入过的
Cache块先送回主存，然后再调入新块。这种方法
也称为抵触修改法，类似于虚拟存贮器中进行页面
替换时的情况。因此，Cache——主存存贮层次的
地址映象表中需对Cache中的每个块设置一个“修改
位”，作为该块装入Cache后是否被修改过的标志。
这样在块替换时，根据该块的修改位是否位1，就可
以决定替换时是否先将该块存回主存原来的位置。
主存内容跟不上Cache对应内容变化：

## Slide 38
3)写直达法
写直达法也称为存直达法，它利用Cache——主
存存贮层次在处理机和主存之间的直接通路，每当
处理机写入Cache的同时，也通过此通路直接写入
主存。这样，在块替换时，就不必先写回主存，而
可以立即调入新页。
显然，写回法是把开销花在每次需要替换的时候，而写直达法则把开销花在每次写入Cache时都附加一个比写Cache长的多的写主存时间。

## Slide 39
写回法和写直达法都需要有少量缓冲器。写回法
中缓冲器用于暂存将要写回的块，使之不必等待被
替换块写回主存后才开始进行Cache取。写直达法
中缓冲器则用于缓冲由写Cache所要求的写回主存
的内容，使CPU不必等待这些写主存完成就能往下
运行。缓冲器由要存的数据和要存入的目标地址组
成。在写直达系统中容量为4的缓冲器就可以显著
改进其性能，IBM 3033就是这样用的。要注意的这
些缓冲器对Cache和主存是透明的。在设计时，要
处理好可能由它们所引起的错误(如另一个处理机要
访问的主存单元的内容正好仍在缓冲器中)。

## Slide 40
5)两种方法对比
a)写回法有利于省去许多将中间结果写入主存的无谓开销。但是增加了Cache的复杂性。
b)可靠性上写回法不如写直达法好。
c)具体采用哪种方法还与系统使用场合有关。
d)如果让多CPU共享主存交换信息改成共享Cache交换信息，信息的一致性就能得到保证。
e)对于共享主存的多CPU系统，绝大多数还是采用各个CPU都有自己的Cache的方式与共享主存连接。这样的系统由于Cache的透明性，仅靠写直达法并不能保证同一主存单元在各个Cache中的对应内容都一致。如下图：

## Slide 41
要采取措施保证让有此单元的各个Cache的内容
都一致才行。
CPU A
Cache a
CPU B
Cache b
主存
•
•
•
•
•
图 4.46 每个处理机都有Cache的共享多处理机系统

## Slide 42
解决办法：
•采用播写法：即任何处理机要写入Cache时，不仅要写入自己Cache的目标块和主存中，还把信息或者播写到所有Cache有此单元的地方，或者让所有Cache有此单元的块作废以便下次访问时按缺块处理，从主存中重新调入。
•控制某些共享信息（如信号灯或作业队等）不得进入Cache。
•目录表法：即在CPU读/写Cache不命中时，先查主存中的目录表以判定目录块是否在别的Cache内，以及是否正在被修改等，然后再决定如何读写此块。

## Slide 43
6)第二种问题
Cache内容跟不上已变化了的主存内容的问题，有
两种解决办法：
a)当I/O处理机未经Cache往主存写入新内容的同时，由OS经某个专用指令清除整个Cache。这种办法的缺点是象我们在讲述用专用指令清除快表一样，会使Cache对OS和系统程序员成为不透明的，因此并不好。
b)当I/O处理机往主存某个区域写入新内容时，由专用硬件自动地将Cache内对应此区域地副本作废，而不必由OS进行任何干预，从而保持Cache的透明性。

## Slide 44
2. Cache的取算法
1)预取法
为了便于硬件实现，通常只预取直接顺序的下一
块，即在访问到主存的第i块(不论是否已取进Cache)
时，只有第i＋1块才是可能的预取块。至于何时将
该块取进，可以有恒预取和不命中时预取两种不同
的方法。恒预取指的是只要访问到主存的第i块的某
个字，不论Cache是否命中，恒发预取指令。不命
中时预取仅当访问第i块不命中时，才发预取指令。

## Slide 45
2)影响命中率的其它因素
a)块的大小：
若每块的字节数过少，预取的效果不明显。从预
取的需要出发，希望块尽可能大。但若每块的字节
数过多，一方面可能会预取进不需要的信息，另一
方面由于Cache容量有限，又可能把正在使用或近
期使用到的信息给替换出去，反而降低了命中率。
从模拟结果来看，每块的字节数如果超过了256，就
会出现这种情况。

## Slide 46
b)预取开销：
要预取就要有访主存开销和将它取进Cache的访
Cache开销，还要加上把被替换的块写回主存的开
销，这些开销会增加主存和Cache的负担，干扰和
延缓程序的执行。
由上可知，采用预取法的效果不能只从命中率的
提高来衡量，还需要从所花费的开销多少来考虑。

## Slide 47
3.影响Cache存贮器性能分析
1)不命中率与Cache的容量、组的大小和块的大小的一般关系
不命中率1－Hc
Cache容量
组的大小一定
块的大小减小
(a)
不命中率1－Hc
Cache容量
块的大小一定
组的大小减小
(b)
图4.47 块的大小、组的大小与Cache容量对Cache命中率的影响

## Slide 48
2)Cache——主存存贮层次的等效速度与命中率的关系
设：tc为Cache的访问时间；
tm为主存周期；
Hc为访Cache的命中率；
则Cache存贮器的等效存贮周期为：
ta＝Hc tc＋(1 － Hc)tm
与主存——辅存存贮层次不同的是一旦Cache不命
中，由于主存与CPU之间有直接通路，CPU对第二
级的访问时间就是tm ，而不是调块时间再加一个访
Cache的时间了。这样，采用Cache比之于处理机直

## Slide 49
接访问主存，其速度提高的倍数为：
ρ＝ tm / ta ＝ tm / (Hc tc＋(1 － Hc)tm )
＝1/(1－(1－tc/tm)Hc)
因为Hc总是小于1，可以令Hc＝α/(α+1)，代入
上式得：
ρ＝(α+1)
显然，不管Cache本身的速度有多高，只要Cache
的命中率有限，那么采用Cache——主存存贮层次
后，速度能提高的最大值是有限的，不会超过α+1
倍。
tm
tm + αtc

## Slide 50
4)总结
总之，Cache本身的速度与容量都会影响Cache存
贮器的等效访问速度。如果对Cache存贮器的等效
访问速度不满意，需要改进的话就要作具体分析，
看看现在Cache的等效访问速度是否已接近于第一
级Cache本身的访问速度。如果尚差的较远，说明
Cache的命中率低，这时就不是去采用更高速度的Cache片子来替换现有的Cache片子，而应当从
提高Cache的命中率入手，包括调整组的大小、替
换算法以及增大Cache容量等方面着手，否则该速
度是无法提高的。相反的，如果实际的等效访问速

## Slide 51
度已经非常接近于Cache本身的访问速度还不能满
足速度要求时，就只有更换更高速的Cache片子。
否则，任何其它途径也是不会有什么效果的。因此
我们不能盲目设计和改进，否则花了很大代价，却
反而降低了系统的性能价格比。

## Slide 52
4.4 “Cache—主存—辅存”存贮层次
三级存贮层次的地址变换：
CPU提供访存的虚地址可能需要变换成Cache地
址、主存地址或辅存地址。
1)对应于虚地址的单元已在Cache中
这时就需要把虚地址直接变换成Cache地址来访问
Cache，而不是先把虚地址变换成主存实地址，再
由主存实地址变换成Cache地址，这样可以缩短地
址变换的时间。

## Slide 53
2)对应单元已在主存但尚未调入Cache
这时则需要把虚地址经快表和慢表变换成主存实
地址去访主存，对读访问以及采用按写访问还必须
进行虚地址到Cache地址的映象或变换，以便把包
含对应此单元所在的一块调入或替换进Cache。
3)对应单元还不在主存
这时就需要把虚地址变换成辅存实地址去辅存调
页，同时还要将虚地址映象变换成主存实地址将页
调入主存，以及把虚地址映象变换成Cache地址，
将其中的一块装入Cache。

## Slide 54: 4.5 主存保护
大多数计算机系统设计成让其资源能被并行的多
个用户所共享，就主存来说，就同时存有多个用户
的程序和系统软件。为使系统能正常工作，应防止
由于一个用户程序出错而破坏主存中其它用户的程
序或系统软件，还要防止一个用户程序不合法地访
问不是分配给它的主存区域，哪怕这种访问不会引
起系统破坏。因此，系统结构需要为主存的使用提
供存贮保护，它是多道程序和多处理机系统所必不
可少的。

## Slide 55
1.存贮区域的保护
1)主存系统的保护
对于不是虚拟存贮器的主存系统可采用第二章讲
过的界限寄存器方式，由系统软件经特权指令置定
上、下界寄存器，从而划定每个用户程序的区域，
禁止它越界访问。由于用户程序不能改变上、下界
的值，因此不论它如何出错，也只能破坏该用户自
身的程序，侵犯不到别的用户程序及系统软件。

## Slide 56
2)虚拟存贮系统
由于界限寄存器方式只适用于每个用户程序占用
主存一个或几个(当有多对上、下界寄存器时)连续
的区域；而对于虚拟存贮系统，由于一个用户的各
页能离散地分布于主存内，从而无法使用这种保护
方式。对虚拟存贮系统的主存区域保护就需要采用
页表保护和键式保护等方式。

## Slide 57
a)页表保护
每个程序都有自己的页表，其行数等于该程序的
虚页数。例如它有4页，则只能有0、1、2、3这4个
虚页号。设由OS建立的程序页表，这4个虚页号分
别对应于实页号4、8、10、14，则不论虚地址如何
出错，总只能影响主存中分配给该程序的第4、8 、
10、14号实页。假设虚页号错成5，肯定不可能在该
程序的页表中找到，也就访问不了主存，当然就不
会映象主存中其它程序的区域。

## Slide 58
这种页表保护是在没有形成主存实地址前进行的
保护，使之无法形成能侵犯别的程序区域的主存地
址。然而，若地址形成环节由于软、硬件方面的故
障而形成了不属于本程序区域的错误主存地址时，
则上述这种保护就无能为力了。因此，还应采取进
一步的保护措施，键方式就是其中成功的一种。

## Slide 59
b)键方式
是由OS按当时主存的使用分配状况给主存的每
页配一个键，称为存贮键，它相当于一把“锁”。所
有页的存贮键存在于相应的快速寄存器内，每个用
户(任务)的各实页的页存贮键都相同。为了打开这
把锁，需要有把“钥匙”，称为访问键。每个用户的
访问键由OS给定，存在处理机的程序状态字(PSW)
或控制寄存器中。程序每次访存前，要核对主存地
址所在页的存贮键是否与该道程序的访问键相符，
只有相符才准访问。这样，就是错误地形成了侵犯
别的程序的主存地址，也因为这种键保护而仍然不
允许访问。

## Slide 60
c)环状保护
环状保护把系统程序和用户程序按其重要性及对
整个系统能否正常工作的影响程度分层，如图4.50
所示。设0、1、2三层是系统程序的，之外的各层是
同一用户程序的分层。环号大小表示保护的级别，
环号愈大，等级愈低。在现行程序运行前，先由OS
定好程序各页的环号，并置入页表。而后把该道程
序的开始环号送入处理机内的现行环号寄存器，并
且把OS规定给该程序的上限环号(规定该程序所能
进入的最内层环号)也置入相应的寄存器。

## Slide 61
这种环式保护既能保证由于用户程序的出错不至
于侵犯系统程序，也能保证由于同一用户程序内的
低级(环号大)的部分的出错而不致破坏其高级(环号
小)的部分。这种环式保护对系统程序的研究和调试
运行特别有利，因为可以做到能修改系统程序的某
些部分而不必担心会影响到系统程序已设计好并调
好的核心部分。

## Slide 62
2.访问方式的保护
上述种种区域保护，如判越界、判建相符、判环
号相符、判不超出段长等等，都是经硬件实现的，
因此速度可以是很快的。这些区域保护是对允许访
问的区域可以进行任何形式的访问，而对允许区域
之外，则任何形式的访问都不允许。但在实际中，
只是这种限制往往适应不了各种应用的要求，因此
还得加上访问方式的保护(限制)。

## Slide 63
1)对主存信息的使用可以有读R、写W和执行E三
种方式。相应的就有R、W、E访问方式保护，这3
者的逻辑组合可以反映出各种应用要求，如：
R∪W∪E——不允许进行任何访问；
R∪W∪E——可以进行任何访问；
R∩W∪E——只能进行读访问；
R∪W∩E——只能按数据进行读写；
R∪W∩E——只能执行，不能作为数据使用；
R∪E∩W——只能进行写访问；
R∪E∩W——不准写访问。
2)对前面讲过的各种区域保护，都可以加上相应的
访问方式位以实现这种访问限制。